# Załącznik nr 5 do SIWZ

# Opis przedmiotu zamówienia.

# Numer postępowania: UAP/PN/3/2017

## Ogólny zakres rzeczowy postępowania:

## Urządzenia do produkcji filmowej:

#### Kamery i aparaty:

#### Kamera - typ I – 3 szt.

#### Kamera - typ II – 1 szt.

#### Aparat fotograficzny - body - typ I – 6 szt.

#### Aparat fotograficzny - body - typ II – 4 szt.

#### Aparat fotograficzny - body - typ III – 1 szt.

#### Optyka:

#### Zestaw 3 obiektywów zmiennoogniskowych z cagem – typ I – 3 kpl

  - Obiektyw zmiennoogniskowy EF 24 – 70 – 3 szt.

#### Zestaw 3 obiektywów zmiennoogniskowych z cagem - typ II – 1 kpl

  - Obiektyw zmiennoogniskowy EF 16 - 35 – 1 szt.

  - Obiektyw zmiennoogniskowy EF 24 - 105 – 2 szt.

#### Zestaw 3 obiektywów zmiennoogniskowych z cagem - typ III – 1 kpl

  - Obiektyw zmiennoogniskowy EF 24 - 70 – 1 szt.

  - Obiektyw zmiennoogniskowy EF 70 - 200 – 1 szt.

  - Telekonwerter do obiektywów EF – 1 szt.

#### Zestaw 3 obiektywów filmowych z cagem – 1 kpl.

  - Obiektyw filmowy EF 24 – 1 szt.

  - Obiektyw filmowy EF 50 – 1 szt.

  - Obiektyw filmowy EF 85 – 1 szt.

#### Zestaw 3 obiektywów z cagem – 1 kpl.

  - Obiektyw filmowy EF 35 – 1 szt.

  - Obiektyw filmowy EF 135 – 1 szt.

  - Obiektyw stałoogniskowy EF 16 szerokokątny  – 1 szt.

#### Zestaw 3 obiektywów stałoogniskowych z cagem – 1 kpl.

  - Obiektyw stałoogniskowy EF 50 – 1szt.

  - Obiektyw stałoogniskowy EF 35 szerokokątny – 1 szt.

  - Obiektyw stałoogniskowy EF 24 z funkcją korekcji perspektywy – 1 szt.

#### Obiektyw makro EF z cagem – 1 szt

#### Obiektyw zmiennoogniskowy szerokokątny z cagem – 1 szt.

#### Obiektyw zmiennoogniskowy zoom z cagem – 1 szt.

#### Zestaw 6 filmowych obiektywów z cagem – 1 kpl

  - Obiektyw filmowy EF 14 – 1szt.

  - Obiektyw filmowy EF 24 – 1szt.

  - Obiektyw filmowy EF 35 – 1szt

  - Obiektyw filmowy EF 50 – 1szt

  - Obiektyw filmowy EF 85 – 1szt

  - Obiektyw filmowy EF 135 – 1szt

#### Zestaw 8 obiektywów stałoogniskowych z cagem – 1 kpl

  - Obiektyw stałoogniskowy EF 14 – 1 szt.

  - Obiektyw stałoogniskowy EF 24 – 1 szt.

  - Obiektyw stałoogniskowy EF 35 – 1 szt.

  - Obiektyw stałoogniskowy EF 50 – 1 szt.

  - Obiektyw stałoogniskowy EF 85 – 1 szt.

  - Obiektyw stałoogniskowy EF 100 – 1 szt.

  - Obiektyw stałoogniskowy EF 135 – 1 szt.

  - Obiektyw stałoogniskowy EF 200 – 1 szt.

#### Zestaw 3 obiektywów zmiennoogniskowych z cagem – 1 kpl.

  - Obiektyw zmiennoogniskowy EF 16 – 35 – 1 szt.

  - Obiektyw zmiennoogniskowy EF 24 – 70 – 1 szt.

  - Obiektyw zmiennoogniskowy EF 70 – 200 – 1 szt.

#### Zestaw 4 filtrów – 1 kpl.

  - Filtr o zmiennej przepuszczalności – 2 szt.

  - Filtr polaryzacyjny – 3 szt.

  - Filtr UV antystatyczny – 10 szt.

#### Akcesoria do kamer:

#### Rekorder dyskowy SSD do kamery typu II – 1 szt.

#### Płytka bateryjna Vlock do kamery typu II - 1 szt.

#### Monitory, podgląd i koloryzacja:

#### Pulpit do korekcji kolorystycznej obrazu – mini - 1 szt.

#### Pulpit do korekcji kolorystycznej obrazu – mikro - 2 szt.

#### Podgląd Ultra HD 7" z nagrywarką SDI/HDMI  + mocowanie, zasilanie, baterie – 3 szt.

#### Podgląd Full HD 7" - 3szt.

#### Monitor broadcastowy Ultra HD 15,6" - 1 szt.

#### Monitor referencyjny 4K 24" - 1 szt.

#### Statywy, głowice, uchwyty:

#### Mocowanie ścienne stacji roboczej – 4 szt.

#### Zestaw uchwytów typu Magic Arm z podstawą - 24 szt.

#### Uchwyt typu Magic Arm - 2 szt.

#### Uchwyt do blend typu C-stand  - 75 cm - 1 szt.

#### Uchwyt do blend tupu Round - 2 szt.

#### Uchwyt studyjny typu Crab Clamp - 4 szt.

#### Stalowy uchwyt typu extension arm 40'' z dwiema głowicami grip - 6 szt.

#### Statyw video 3 sekcyjny z głowicą - typ I - 3 szt.

#### Statyw video 3 sekcyjny z głowicą - typ II – 1 szt.

#### Statyw oświetleniowy – ciśnieniowy - 2 szt.

#### Statyw oświetleniowy stalowy – 2 szt.

#### Statyw oświetleniowy 4 sekcyjny – 2 szt.

#### Mini statyw z klamrą do telefonu – 1 szt.

#### Wózek do statywów - 1 szt.

#### Monopod 4 sekcyjny, aluminiowy - 1 szt.

#### Głowica video z płaską bazą - typ I - 1 szt.

#### Głowica video z płaską bazą - typ II - 1 szt.

#### Głowica video z półkulą - 1 szt.

#### Głowica fotograficzna – 2 szt.

#### Rig przenośny - 1 szt.

#### 3-osiowy stabilizator Kamery do aparatu typ I - 1 szt.

#### Follow Focus - 1 szt.

#### Whip do follow focus - 525 mm - 1 szt.

#### Adapter z płytką - 1 szt.

#### Adapter typu base plate z płytką przesuwną	 - 1 szt.

#### Adapter typu base plate do kamery typ I - 1 szt.

#### 3 - osiowy gimbal do kamer - 1 szt.

#### Gimbal ręczny - 1 szt.

#### Stabilizator mini - 1 szt.

#### Cage dla kamery typu I - 1 szt.

#### Kompendium dla aparatów DSLR - 1 szt.

#### Osłona przeciwdeszczowa do aparatów DSLR - 1 szt.

#### Softbox oktagonalny 55cm - 2 szt.

#### Blenda owalna 60x90cm - 1 szt.

#### Zestaw 7 belnd owalnych 150x200cm – 1 szt.

#### Stacja dokująca 4 x SSD - 10 szt.

#### Karta pamięci SDHC 128 GB - 10 szt.

#### Karta pamięci SDXC 256 GB - 8 szt.

#### Karta pamięci CFAST 2.0 256 GB - 7 szt.

#### Czytnik kart pamięci CFAST 2.0 - 2 szt.

#### Dysk SSD 960 GB - 4 szt.

#### Oprogramowanie specjalistyczne:

#### Oprogramowanie do animacji poklatkowej - 11 szt.

#### Oprogramowanie do video mappingu - typ I	- 1 szt.

#### Oprogramowanie do video mappingu - typ II – 11 szt.

#### Zestaw wtyczek do kolorowania filmu - typ I	 - 1 szt.

#### Zestaw wtyczek do kolorowania filmu - typ II – 1 szt.

#### Program do edycji video - 1 szt.

#### Program do korekcji kolorystycznej - 1 szt.

#### Baterie, akumulatory, kable:

#### Akumulator do aparatów fotograficznych – 8 szt.

#### Kabel z adapterem do zasilania aparatów DSLR – 12 szt.

#### Akumulator do kamery typ I 6400mAh - 4 szt.

#### Akumulator do kamery typ II 800mAh - 2 szt.

#### Akumulator do kamery typ II 10,5Ah - 5 szt.

#### Kabel SDI BNC na BNC 12G - 2 szt.

#### Kabel spiralny BNC/BNC - 1 szt.

#### Kabel C-BM/BM-10  1x BNC do 1xBNC - 2 szt.

#### Adapter DP do HDMI - 4 szt.

#### Torby, Plecaki:

#### Plecak na aparat - typ I – 2 szt.

#### Plecak na aparat - typ II – 2 szt.

#### Torba naramienna na aparat - typ I – 2 szt.

#### Torba naramienna na aparat - typ II – 1 szt.

#### Walizka na obiektywy - 4 szt.

#### Kurtyny i tła:

#### Kurtuna sceniczna 3 x 6 m – 5 szt.

#### Zestaw do zawieszania teł szerokości do 5,5m - 1 szt.

#### Zestaw 4 teł kartonowych – 4 szt.

#### Elektryczny system wieszania teł fotograficznych - 1 szt.

#### Motion control:

#### Zestaw do pozycjonowania kamery w przestrzeni XYZ sterowany z komputera z kontrolerem	 - 1 kpl.

## Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia.

W zakresie zamówienia mieszczą się także programy komputerowe. Wszystkie licencje w ramach zamówienia mogą być dostarczone w formie pudełkowej (box) lub licencji elektronicznej. Wszystkie elementy zestawu oprogramowania muszą być dostarczone z licencją na minimum 5 lat od daty ich dostarczenia lub być cyklicznie przedłużane na koszt Wykonawcy w tym okresie w przypadku gdy nie jest możliwe jednorazowe nabycie licencji min. 5 letniej.

#### Kamery i aparaty:

#### Kamera - typ I – 3 szt.

Kamera filmowa łącząca w sobie niewielkie rozmiary, oraz wysoką ergonomie pracy,
z profesjonalnymi możliwościami rejestracji obrazu, dzięki  zastosowanemu formatu CINEMA RAW. Kamera z matrycą rejestrującą obraz w formacie 4K i realizującą zapis na karty CFast, oraz w formatach Ultra HD i Full HD w formacie MP4 na karty SDXC az do 120 kl/s.

Konstrukcja kamery zapewnia możliwość demontowania peryferii takich jak monitor i rączki, oferuje dwa wyjścia na akcesoria, plus dodatkowe wyjścia HDMI oraz HDSDI w celu przesyłania obrazu wielu operatorom. Kamera wyposażona w mocowanie obiektywów w standardzie EF. Główne parametry techniczne kamery:

- Matryca CMOS typu Super 35 mm

- Zakres dynamiczny min. 13 stopni

- System: Filtr kolorów podstawowych RGB (matryca Bayera)

- Łączna liczba pikseli matrycy: ok. 9,84 megapiksela (4206 x 2340)

- Efektywna rozdzielczość 4K DCI 4096x2160

- Stosunek sygnału do szumu

- Procesor obrazu: Podwójny procesor DIGIC DV6

- Mocowanie obiektywu: EF

- Filtr ND: Przezroczysty,2,4,6,8,10-stopni

- Sterowanie ostrością: Ręczne przez obiektyw, ręczny przez Auto Focus

- Sterowanie przysłoną: Ręczne przez korpus aparatu, fine, krok co 1/2 lub 1/3, Auto
(z kompatybilnymi obiektywami), Push Auto Iris

- Opcje nagrywania w formacie RAW: RAW (Cinema RAW Light)

- Nagrywanie wewnętrzne: Cinema RAW Light, MP4

- Tryb nagrywania w zwolnionym/przyspieszonym tempie

- Zapis interwałowy

- Rejestracja klatek

- Buforowanie (w pamięci podręcznej): 3 sekundy

- Nagrywanie z przełączaniem

- Możliwość nagrywania do dwóch gniazd (jednocześnie)

- Nośniki zapisu zdjęć: Karta SD

- Rozmiar zapisywanych zdjęć:

  - 2048x1080 (przy rozdzielczości obrazu wideo 4096x2160/2048x1080)

  - 3840x2160 (przy rozdzielczości obrazu wideo 3840x2160)

  - 1920x1080 (przy rozdzielczości obrazu wideo 1920x1080)

- Panel wyświetlacza: Monitor LCD o przekątnej 4’‘, dotykowy.

- Wejście audio: cyfrowe lub analogowe XLR x 2, 3,5mm Audio, AES/EBU, wejście liniowe, mikrofon, obsługa +48V Phantom Power

- Wyjście słuchawkowe

- Wyjście HDMI 2.0

- Mini-B Hi-Speed USB

- Wyjście 3G / HD-SDI: 1.BNC jack, Wideo [HD]:SMPTE 292. [3G]:SMPTE 424, SMPTE 425, Audio [HD]:SMPTE ST 299-1. [3G]:SMPTE ST 299-2,

- Cage z tworzywa sztucznego z wypełnieniem piankowym

#### Kamera - typ II – 1 szt.

Kompaktowa kamera cyfrowa, która łączy w sobie jakość obrazu 4.6K z funkcjami i kontrolą jak w tradycyjnej kamerze transmisyjnej. Czujnik 4.6K, Super 35mm, 15 przystanków zakresu dynamiki, dotykowe elementy sterujące, wbudowane filtry optyczne ND, adaptery do obiektywów, i podwójny C-Fast 2.0 oraz podwójny rekorder kart UHS-II. Wymagane parametry techniczne:

- Kamera:

- Rozmiar czujnika: ok. 25.3mm x 14.2mm (Super 35)

- Mocowanie obiektywu: EF

- Sterowanie obiektywem - Elektroniczne sterowanie za pomocą pinów w adapterze EF lub przez 12-pinowy konektor do kompatybilnych obiektywów,

- Zakres dynamiki - 15 przystanków.

- Rozdzielczości:    4608 x 2592, 4608 x 1920 (4.6K 2.40:1), 4096 x 2304 (4K 16:9), 4096 x 2160 (4K DCI), 3840 x 2160 (Ultra HD), 3072 x 2560 (3K Anamorphic), 2048 x 1152 (2K 16:9), 2048x1080 (2K DCI), 1920 x 1080

- Wbudowane filtry ND: Cztery pozycje: clear, 2-stop, 4-stop, 6-stop.

- Focus: Przycisk ostrości włącza ostrzenie, automatyczna regulacja ostrości dostępna przy użyciu kompatybilnych obiektywów.

- Sterowanie przysłoną: za pomocą obręczy przysłony lub przez suwak dotykowy do ręcznej regulacji przysłony na elektronicznie sterowanych obiektywach. Przycisk do ustawienia przesłony do automatycznego sterowania przysłoną na kompatybilnych obiektywach.

- Typ ekranu - 4" pojemnościowy ekran dotykowy LCD

- Automatyczny zapis ustawień kamery i danych takich jak projektu, numer sceny, specjalnych notatek.

- Złącza - co najmniej:

  - Wejścia wideo - 1 x SDI

  - Wyjścia wideo - 1 x SDI, 1 x SDI Monitoring.

  - SDI Rates - 1.5G, 3G, 6G, 12G.

  - Analog & AES Audio Input - 2 x analogowe złącze XLR przełączalne pomiędzy mikrofonem, line i AES audio. Phantomowe zasilanie.

  - Analog Audio Output - 1 x 3.5mm gniazdo słuchawkowe,

  - USB Type-C do aktualizacji oprogramowania.

- Mikrofon - wbudowany mikrofon stereo.

- Wbudowany głośnik - 1 x głośnik mono.

- Nośniki – co najmniej:

  - 2 x CFast 2.0 dla nagrań 4.6K RAW i ProRes.

  - 2 x gniazda kart SD UHS-x II dla nagrań HD i Ultra HD.

- Cage z tworzywa sztucznego z wypełnieniem piankowym

#### Aparat fotograficzny - body - typ I – 6 szt.

- Liczba efektywnych pikseli: co najmniej 30 mln

- Typ matrycy: CMOS

- Rozmiar matrycy: 24 x 36 mm

- Mocowanie obiektywu: EF

- Czas otwarcia migawki [s]:

- 30–1/8000 s (w krokach 1/2 lub 1/3 stopnia) + tryb Bulb

- Pomiar światła: wielosegmentowy, skupiony, punktowy, centralnie ważony uśredniony

- Rozmiar LCD [cale]: 3.2’’

- Typ LCD: kolorowy TFT, dotykowy, rozdzielczość 1.620.000px, jasność 7 poziomów

- Kąt widzenia LCD [stopnie]: 170

- Wizjer: pentagonalny, ok. 100 procent pola widzenia, powiększenie: ok. 0.71x

- Autofokus: 61 punktów / 41 punktów krzyżowych (f/4), w tym 5 podwójnie krzyżowych (f/2,8); czułość AF -3 do 18EV

- Tryby ekspozycji: auto, manualny, preselekcja czasu migawki, preselekcja przysłony, programowa automatyka

- Czułość ISO: Auto, 100–32.000, (w krokach 1/3 lub cały stopień), możliwość rozszerzenia do wartości: L: 50, H1: 51200 i H2: 102400

- Balans bieli: auto, światło dzienne, miejsca ocienione, pochmurny dzień, światło żarówek, białe światło fluorescencyjne, lampa błyskowa, nastawa własna, ustawienie temperatury barwowej

- Gorąca stopka

- Zdjęcia seryjne: 7 kl./s

- Filmowanie: Film MOV: 4K (17:9) 4096 × 2160 – Motion JPEG (tylko nagrywanie wewnętrzne), Full HD nagrywanie wewnętrzne), Full HD – MPEG4 AVC / H.264 o MPEG4 AVC / H.264 o zmiennej (średniej) szybkości transmisji bitów; dźwięk: Linear PCM Film MP4: Full HD (16:9) 1920 × 1080 – MPEG4 AVC/H.264, MPEG4 AVC/H.264, dźwięk: AAC

- Format zapisu danych: zdjęcia: JPEG, RAW; filmy: MOV

- Menu w języku polskim

- Pamięć: CompactFlash Typ I (zgodne z UDMA), SD, SDHC, SDXC

- Rozdzielczość obrazu: maks. 6720 x 4480,

- Złącza:USB, mini HDMI, wyjście wideo (PAL/NTSC), gniazdo słuchawek typu mini jack, zewnętrzny mikrofon (mini jack stereo)

- Waga maksymalna (body): 900 g

#### Aparat fotograficzny - body - typ II – 4 szt.

- Liczba efektywnych pikseli co najmniej: 26 mln

- Typ matrycy: CMOS

- Rozmiar matrycy: 24x36 mm

- Mocowanie: EF

- Stabilizacja: 5-osiowa (tylko podczas filmowania)

- Czas otwarcia migawki [s]: 30–1/4000 s (z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia), tryb Bulb

- Pomiar światła: Korzystając z wizjera optycznego: Czujnik pomiarowy RGB+IR, Pomiar wielosegmentowy, Pomiar, Pomiar punktowy, Pomiar centralnie ważony uśredniony; Korzystając z trybu Live View na ekranie LCD: Pomiar wielosegmentowy, Pomiar skupiony, Pomiar punktowy, Pomiar centralnie ważony uśredniony

- Rozmiar LCD: 3’’ Obracany LCD,

- Wizjer

- Autofokus

- Tryby ekspozycji: Auto, preselekcja przysłony, preselekcja migawki, manualny

- Czułość ISO: Zdjęcia: Auto (100–40000), 100–40000 (z przyrostem co 1/3 stopnia lub cały stopień) ISO w trybie ręcznym można rozszerzyć do L: 50, H1: 51200, H2: 1024006 Film: Auto (100–25600), 100–25600 (z przyrostem co 1/3 stopnia lub co jeden stopień); ustawienie ISO w trybie ręcznym/automatycznym można rozszerzyć do H1: 51200. H2: 1024007

- Zdjęcia seryjne

- Filmowanie: MP4: Film: MPEG4 AVC / H.264 (wideo: kompresja międzyklatkowa H.264; dźwięk: Linear PCM/AAC) MOV: Motion JPEG (4K 29,97/25,00,) ALL-I (FHD 29,97/25,00)

- Format zapisu danych: JPEG, RAW, MOV

- Pamięć: karty pamięci SD / SDHC / SDXC

- Rozdzielczość obrazu: maks. 6240 × 4160

- Złącza: USB 2.0, wyjście AV, mini HDMI C

- Waga maksymalna (body): 800 g:

#### Aparat fotograficzny - body - typ III – 1 szt.

- Liczba efektywnych pikseli co najmniej: 50.6 mln

- Typ matrycy: CMOS

- Rozmiar matrycy: 36 x 24mm

- Czas otwarcia migawki [s]: 30-1/8000 s

- Pomiar światła: czujnik pomiarowy RGB+IR, pomiar wielosegmentowy, Pomiar skupiony, Pomiar punktowy, Pomiar centralnie ważony uśredniony,

- LCD  3.2’’ LCD, kolorowy TFT, rozdzielczość 1.040.000 px

- Kąt widzenia LCD [stopnie]: 170

- Wizjer elektroniczny

- Autofokus: 61-punktowy autofokus oferujący 41 punktów krzyżowych i śledzenie obiektów

- Manualfokus MF,

- Tryby ekspozycji: automatyczny, standardowy, portrety, krajobrazy, neutralny, dokładny, monochromatyczny, szczegółowy, zdefiniowany przez użytkownika

- Czułość ISO: 100-6400 z możliwością rozszerzenia do 50-12800

- Balans bieli: AAWB (priorytet światła otoczenia / priorytet bieli), światło dzienne, miejsca ocienione, pochmurny dzień, żarówki, białe światło fluorescencyjne, lampa błyskowa, nastawa własna, ustawienie temperatury barwowej.

- Samowyzwalacz: 2 lub 10s

- Zdjęcia seryjne: 5 kl./s

- Filmowanie: Full HD 1080p, 25fps

- Dźwięk: w trybie wideo

- Format zapisu danych: Zdjęcia: JPEG, RAW: RAW, M-RAW, S-RAW; Filmy: MOV

- Menu w języku polskim.

- Pamięć: karty pamięci SD/SDHC/SDXC, CompactFlash typ I

- Rozdzielczość obrazu: maks. 8688 × 5792,

- Złącza: USB 3.0, HDMI typu C

- Waga maksymalna (body): 850 g

#### Optyka:

#### Zestaw 3 obiektywów zmiennoogniskowych z cagem – typ I – 3 kpl

Zestaw 3 identycznych obiektywów zmiennoogniskowych w dedykowanym cage’u z wypełnieniem piankowym. W skład zestawu wchodzi:

  - Obiektyw zmiennoogniskowy EF 24 – 70 – 3 szt.

- Oznaczenia : L EF IS USM

- Typ mocowania: EF

- Ogniskowa [mm]: 24 - 70

- Kąt widzenia [stopnie]: 84 - 34

- Przysłona [f/]: 4.0

- Minimalna wartość przysłony [f/]: 4.0

- Maksymalna wartość przysłony [f/]: 22

- Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 38

- Stabilizacja obrazu

- Budowa: 15 elementów w 12 grupach

- Skala odwzorowania: 0.7

- Osłona przeciwsłoneczna

- Waga maksymalna [g]: 600

#### Zestaw 3 obiektywów zmiennoogniskowych z cagem - typ II – 1 kpl

Zestaw 3 obiektywów (z czego 2 identyczne) zmiennoogniskowych w dedykowanym cage’u
z wypełnieniem piankowym. W skład zestawu wchodzi:

  - Obiektyw zmiennoogniskowy EF 16 - 35 – 1 szt.

- Oznaczenia : L EF USM III

- Typ mocowania: EF

- Ogniskowa [mm]: 16-35

- Kąt widzenia [stopnie]: 108-63

- Przysłona [f/]: 2.8

- Minimalna wartość przysłony [f/]: 2.8

- Maksymalna wartość przysłony [f/]: 22

- Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 28

- Budowa: 16 elementów w 12 grupach

- Osłona przeciwsłoneczna

- Waga maksymalna [g]: 790

  - Obiektyw zmiennoogniskowy EF 24 - 105 – 2 szt.

- Oznaczenia: L EF IS II USM

- Typ mocowania: EF

- Ogniskowa [mm]: 24-105

- Kąt widzenia [stopnie]: 74-19.2

- Przysłona [f/]: 4.0

- Minimalna wartość przysłony [f/]: 4.0

- Maksymalna wartość przysłony [f/]: 22

- Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 45

- Stabilizacja obrazu

- Budowa: 17 elementów w 13 grupach

- Skala odwzorowania: 0.24x

- Osłona przeciwsłoneczna

- Waga maksymalna [g]: 800

#### Zestaw 3 obiektywów zmiennoogniskowych z cagem - typ III – 1 kpl

Zestaw 2 obiektywów zmiennoogniskowych i jednego extendera w dedykowanym cage’u
z wypełnieniem piankowym. W skład zestawu wchodzi:

  - Obiektyw zmiennoogniskowy EF 24 - 70 – 1 szt.

- Oznaczenia : LII EF USM

- Typ mocowania: EF

- Ogniskowa [mm]: 24-70

- Kąt widzenia [stopnie]: 84-34

- Przysłona [f/]: 2.8

- Minimalna wartość przysłony [f/]: 2.8

- Maksymalna wartość przysłony [f/]: 22

- Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 38

- Budowa: 18 elementów w 13 grupach

- Waga maksymalna [g]: 810

  - Obiektyw zmiennoogniskowy EF 70 - 200 – 1 szt.

- Oznaczenia : L EF IS II USM

- Typ mocowania: EF

- Ogniskowa [mm]: 70-200

- Kąt widzenia [stopnie]: 34-12

- Przysłona [f/]: 2.8

- Minimalna wartość przysłony [f/]: 2.8

- Maksymalna wartość przysłony [f/]: 32

- Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 120

- Stabilizacja obrazu

- Budowa: 23 elementy w 19 grupach

- Osłona przeciwsłoneczna

- Waga maksymalna [g]: 1490

  - Telekonwerter do obiektywów EF – 1 szt.

- Rodzaj konwertera: telekonwerter

- Współczynnik [x]: 1.4

- Konstrukcja: 7 elementów w 3 grupach

- Typ mocowania: EF

- Waga maksymalna [g]: 225

#### Zestaw 3 obiektywów filmowych z cagem – 1 kpl.

Zestaw 3 obiektywów filmowych w dedykowanym cage’u z wypełnieniem piankowym. W skład zestawu wchodzi:

  - Obiektyw filmowy EF 24 – 1 szt.

- Ogniskowa [mm]: 24

- Typ mocowania: EF

- Minimalna wartość przysłony [f/]: 1.5

- Maksymalna wartość przysłony [f/]: 22

- Pole krycia: Pełna klatka, Super 35 i APS-C

- Kąt widzenia [stopnie]: Pełna klatka: 84,1, Super 35: 61,2,

- Minimalna odległość ostrzenia [cm]: 25

- Liczba listków przysłony: 11

- Obrót pierścienia ostrzenia [stopnie]: 200

- Obrót pierścienia przysłony [stopnie]: 40

- Nastawianie ostrości: Ręczne

- Konstrukcja: 13 soczewek, 12 grup,

- Waga maksymalna [g]: 1200

  - Obiektyw filmowy EF 50 – 1 szt.

- Ogniskowa [mm]: 50

- Typ mocowania: EF

- Minimalna wartość przysłony [f/]: 1.5

- Maksymalna wartość przysłony [f/]: 22

- Pole krycia: Pełna klatka, Super 35 i APS-C

- Kąt widzenia [stopnie]: Pełna klatka: 46,2, Super 35: 31,2,

- Minimalna odległość ostrzenia [cm]: 45

- Liczba listków przysłony: 11

- Obrót pierścienia ostrzenia [stopnie]: 200

- Obrót pierścienia przysłony [stopnie]: 40

- Nastawianie ostrości: Ręczne

- Konstrukcja: 9 soczewek, 6 grup,

- Waga maksymalna [g]: 1200

  - Obiektyw filmowy EF 85 – 1 szt.

- Ogniskowa [mm]: 85

- Typ mocowania: EF

- Minimalna wartość przysłony [f/]: 1.5

- Maksymalna wartość przysłony [f/]: 22

- Pole krycia: Pełna klatka, Super 35 i APS-C

- Kąt widzenia [stopnie]: Pełna klatka: 28,4, Super 35: 19,0

- Minimalna odległość ostrzenia [cm]: 112

- Liczba listków przysłony: 11

- Obrót pierścienia ostrzenia [stopnie]: 200

- Obrót pierścienia przysłony [stopnie]: 40

- Nastawianie ostrości: Ręczne

- Konstrukcja: 9 soczewek, 7 grup,

- Waga maksymalna [g]: 1250

#### Zestaw 3 obiektywów filmowych z cagem – 1 kpl.

Zestaw 3 obiektywów w dedykowanym cage’u z wypełnieniem piankowym. W skład zestawu wchodzi:

  - Obiektyw filmowy EF 35 – 1 szt.

- Ogniskowa [mm]: 35

- Typ mocowania: EF

- Wartość przysłony [f/]: 1.5

- Pole krycia: Pełna klatka, Super 35 i APS-C

- Kąt widzenia [stopnie]: Pełna klatka: 63,1, Super 35: 46,9

- Minimalna odległość ostrzenia [cm]: 33

- Liczba listków przysłony: 11

- Waga maksymalna [g]: 1400

  - Obiektyw filmowy EF 135 – 1 szt.

- Ogniskowa [mm]: 135

- Typ mocowania: EF

- Wartość przysłony [f/]: 2.2

- Pole krycia: Pełna klatka, Super 35 i APS-C

- Kąt widzenia [stopnie]: Pełna klatka: 18,7, Super 35: 13,5

- Minimalna odległość ostrzenia [cm]: 80

- Liczba listków przysłony: 11

- Waga maksymalna [g]: 1400

  - Obiektyw filmowy EF 16 – 1 szt.

- Ogniskowa [mm]: 16

- Typ mocowania: EF

- Wartość przysłony [f/]: 2.6

- Pole krycia: Pełna klatka, Super 35 i APS-C

- Kąt widzenia [stopnie]: Pełna klatka: 106,91, Super 35: 87,43

- Minimalna odległość ostrzenia [cm]: 30

- Liczba listków przysłony: 11

- Waga maksymalna [g]: 1200

#### Zestaw 3 obiektywów stałoogniskowych z cagem – 1 kpl.

Zestaw 3 obiektywów stałoogniskowych w dedykowanym cage’u z wypełnieniem piankowym.
W skład zestawu wchodzi:

  - Obiektyw stałoogniskowy EF 50 – 1szt.

- Oznaczenia :L USM

- Typ mocowania: EF

- Ogniskowa [mm]:50

- Kąt widzenia [stopnie]:46

- Przysłona [f/]:1.2

- Minimalna wartość przysłony [f/]:1.2

- Maksymalna wartość przysłony [f/]:16

- Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]:45

- Budowa:8 elementów w 6 grupach

- Waga maksymalna [g]: 550

  - Obiektyw stałoogniskowy EF 35 szerokokątny – 1 szt.

- Oznaczenia : EF L USM

- Typ mocowania: EF

- Ogniskowa [mm]: 35

- Kąt widzenia [stopnie]: 63.4

- Przysłona [f/]: 1.4

- Minimalna wartość przysłony [f/]: 1,4

- Maksymalna wartość przysłony [f/]: 22

- Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 28

- Budowa: 14 elementów w 11 grupach

- Osłona przeciwsłoneczna

- Waga maksymalna [g]: 760

  - Obiektyw stałoogniskowy EF 24 z funkcją korekcji perspektywy – 1 szt.

- Oznaczenia : L TS-E

- Typ mocowania: EF

- Ogniskowa [mm]: 24

- Kąt widzenia [stopnie]: pion, poziom, przekatna: 74, 53, 84,

- Przysłona [f/]: 3.5

- Minimalna wartość przysłony: 3.5

- Maksymalna wartość przysłony [f/]: 22

- Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 21

- Budowa: 16 elementów w 11 grupach

- Osłona przeciwsłoneczna

- Waga maksymalna [g]: 780

#### Obiektyw makro EF z cagem – 1 szt

- Oznaczenia : Macro IS USM

- Typ mocowania: EF

- Ogniskowa [mm]: 100

- Kąt widzenia [stopnie]: 13.5

- Przysłona [f/]: 2.8

- Minimalna wartość przysłony [f/]: 2.8

- Maksymalna wartość przysłony [f/]: 32

- Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 30

- Stabilizacja obrazu

- Osłona przeciwsłoneczna

- Waga maksymalna [g]: 625

#### Obiektyw zmiennoogniskowy filmowy szerokokątny z cagem – 1 szt.

Profesjonalna filmowa optyka, stworzona do współpracy z lustrzankami i kamerami o wymiennych obiektywach w standardzie EF. Obiektyw z trzema trybami stabilizacji obrazu oraz automatyczną regulacją ostrości. W zestawie cage z wkładem piankowym oraz dedykowany grip.

- Oznaczenia : L IS KAS S

- Typ mocowania: EF

- Pole krycia: Super 35

- Ogniskowa [mm]:18 - 80

- Przysłona maksymalna względna - (Nr T) 1: 4.4 przy 18-80mm (Nr F) 1: 4 na 18-80mm

- Kąt widzenia [stopnie]: 68,7° x 41,9°; 17.5° x 9,9° * (Rozmiar ekranu 24.6mm x 13.8mm, Format obrazu 1,78:1); 72,1° x 41,9°; 18.6° x 9,9° * (Rozmiar ekranu 26.2mm x 13.8mm, Format obrazu 1.9:1)

- Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 50

- Stabilizacja obrazu

- Waga maksymalna [g]: 1.200 (ze wspomaganiem servo)

#### Obiektyw zmiennoogniskowy filmowy zoom z cagem – 1 szt.

Profesjonalna filmowa optyka, stworzona do współpracy z lustrzankami i kamerami o wymiennych obiektywach w standardzie EF. Obiektyw z optycznym zoom 2.8x, precyzyjnym AF i wbudowanym serwomechanizmem. W zestawie cage z wkładem piankowym..

- Oznaczenia : L IS KAS S

- Typ mocowania: EF

- Pole krycia: Super 35

- Ogniskowa [mm]:70 - 200

- Zoom optyczny: 2.8 x

- Stabilizacja obrazu

#### Zestaw 6 filmowych obiektywów z cagem – 1 kpl

Zestaw zawierający obiektywy przeznaczone do pracy w branży kinowej. Gwarantują one jakość obrazu 4K w rozmiarze pełnej klatki nawet przy słabym świetle. Na zestaw składa się 6 obiektywów szerokokątnych z mocowaniem EF: 14 mm T3.1, 24 mm T1.5, 35 mm T1.5, 50 mm T1.3, 85 mm T1.3 i 135 mm T2.2. W zestawie dedykowany cage (lub dwa cage) z wypełnieniem piankowym.

  - Obiektyw filmowy EF 14 – 1szt.

- Oznaczenia: CN-E L F

- Typ mocowania: EF

- Ogniskowa [mm]: 14

- Przysłona [f/]: 3.1

- Liczba listków przysłony: 11

- Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 20

- Waga maksymalna [g]: 1.200

  - Obiektyw filmowy EF 24 – 1szt.

- Oznaczenia: CN-E L F

- Typ mocowania: EF

- Ogniskowa [mm]: 24

- Przysłona [f/]: 1.3

- Liczba listków przysłony: 11

- Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 30

- Waga maksymalna [g]: 1.200

  - Obiektyw filmowy EF 35 – 1szt

- Oznaczenia: CN-E L F

- Typ mocowania: EF

- Ogniskowa [mm]: 35

- Przysłona [f/]: 1.5

- Liczba listków przysłony: 11

- Waga maksymalna [g]: 1.100

  - Obiektyw filmowy EF 50 – 1szt

- Oznaczenia: CN-E L F

- Typ mocowania: EF

- Ogniskowa [mm]: 50

- Przysłona [f/]: 1.3

- Liczba listków przysłony: 11

- Waga maksymalna [g]: 1.200

  - Obiektyw filmowy EF 85 – 1szt

- Oznaczenia: CN-E L F

- Typ mocowania: EF

- Ogniskowa [mm]: 85

- Przysłona [f/]: 1.3

- Liczba listków przysłony: 11

- Waga maksymalna [g]: 1.300

  - Obiektyw filmowy EF 135 – 1szt

- Oznaczenia: CN-E L F

- Typ mocowania: EF

- Ogniskowa [mm]: 135

- Przysłona [f/]: 2.2

- Liczba listków przysłony: 11

- Waga maksymalna [g]: 1.300

#### Zestaw 8 obiektywów stałoogniskowych z cagem – 1 kpl

Zestaw 8 obiektywów stałoogniskowych w dedykowanym cage’u (lub dwóch cage’ach) 
z wypełnieniem piankowym. W skład zestawu wchodzi:

  - Obiektyw stałoogniskowy EF 14 – 1 szt.

- Oznaczenia: L EF USM

- Ogniskowa [mm]: 14

- Kąt widzenia [stopnie]: 114

- Przysłona [f/]: 2.8

- Minimalna wartość przysłony [f/]: 2.8

- Maksymalna wartość przysłony [f/]: 22

- Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 20

- Budowa: 14 elementów w 11 grupach

- Osłona przeciwsłoneczna:

- Waga maksymalna [g]: 645

  - Obiektyw stałoogniskowy EF 24 – 1 szt.

- Oznaczenia : EF II L USM

- Ogniskowa [mm]: 24

- Kąt widzenia [stopnie]: 84

- Przysłona [f/]: 1.4

- Minimalna wartość przysłony [f/]: 1.4

- Maksymalna wartość przysłony [f/]: 22

- Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 25

- Budowa: 13 elementów w 10 grupach

- Osłona przeciwsłoneczna

- Waga maksymalna [g]: 650

  - Obiektyw stałoogniskowy EF 35 – 1 szt.

- Oznaczenia : EF L USM

- Ogniskowa [mm]: 35

- Kąt widzenia [stopnie]: 63.4

- Przysłona [f/]: 1.4

- Minimalna wartość przysłony [f/]: 1.4

- Maksymalna wartość przysłony [f/]: 22

- Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]:  28

- Budowa: 14 elementów w 11 grupach

- Osłona przeciwsłoneczna

- Waga maksymalna [g]:  760

  - Obiektyw stałoogniskowy EF 50 – 1 szt.

- Oznaczenia: L USM

- Ogniskowa [mm]: 50

- Kąt widzenia [stopnie]: 46

- Przysłona [f/]: 1.2

- Minimalna wartość przysłony [f/]: 1.2

- Maksymalna wartość przysłony [f/]: 16

- Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 45

- Budowa: 8 elementów w 6 grupach

- Waga maksymalna [g]: 550

  - Obiektyw stałoogniskowy EF 85 – 1 szt.

- Oznaczenia : L EF USM

- Ogniskowa [mm]: 85

- Kąt widzenia [stopnie]: 24

- Przysłona [f/]: 1.2

- Minimalna wartość przysłony [f/]: 1.2

- Maksymalna wartość przysłony [f/]: 16

- Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 95

- Budowa: 8 elementów w 7 grupach

- Osłona przeciwsłoneczna:

- Waga maksymalna [g]: 1050

  - Obiektyw stałoogniskowy EF 100 – 1 szt.

- Oznaczenia : Macro IS USM

- Ogniskowa [mm]: 100

- Kąt widzenia [stopnie]: 13.5

- Przysłona [f/]: 2.8

- Minimalna wartość przysłony [f/]: 2.8

- Maksymalna wartość przysłony [f/]: 32

- Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 30

- Stabilizacja obrazu

- Osłona przeciwsłoneczna

- Waga maksymlna [g]: 650

  - Obiektyw stałoogniskowy EF 135 – 1 szt.

- Oznaczenia : L EF USM

- Ogniskowa [mm]: 135

- Kąt widzenia [stopnie]: 15

- Przysłona [f/]: 2.0

- Minimalna wartość przysłony [f/]: 2.0

- Maksymalna wartość przysłony [f/]: 32

- Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 90

- Budowa: 10 elementów w 8 grupach

- Osłona przeciwsłoneczna

- Waga maksymalna [g]: 750

  - Obiektyw stałoogniskowy EF 200 – 1 szt.

- Oznaczenia: L EF II USM

- Ogniskowa [mm]: 200

- Kąt widzenia [stopnie]: 10

- Przysłona [f/]: 2.8

- Minimalna wartość przysłony [f/]: 2.8

- Maksymalna wartość przysłony [f/]: 32

- Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 150

- Budowa: 9 elementów w 7 grupach

- Osłona przeciwsłoneczna

- Waga maksymalna [g]: 765

#### Zestaw 3 obiektywów zmiennoogniskowych z cagem – 1 kpl.

Zestaw 3 obiektywów zmiennoogniskowych w dedykowanym cage’u z wypełnieniem piankowym. W skład zestawu wchodzi:

  - Obiektyw zmiennoogniskowy EF 16 – 35 – 1 szt.

- Oznaczenia : L EF USM III

- Ogniskowa [mm]: 16-35

- Kąt widzenia [stopnie]: 108-63

- Przysłona [f/]: 2.8

- Minimalna wartość przysłony [f/]: 2.8

- Maksymalna wartość przysłony [f/]: 22

- Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 28

- Budowa: 16 elementów w 12 grupach

- Osłona przeciwsłoneczna

- Waga maksymalna [g]: 790

  - Obiektyw zmiennoogniskowy EF 24 – 70 – 1 szt.

- Oznaczenia: LII EF USM

- Ogniskowa [mm]: 24-70

- Kąt widzenia [stopnie]: 84-34

- Przysłona [f/]: 2.8

- Minimalna wartość przysłony [f/]: 2.8

- Maksymalna wartość przysłony [f/]: 22

- Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 38

- Budowa: 18 elementów w 13 grupach

- Waga maksymalna [g]: 805

  - Obiektyw zmiennoogniskowy EF 70 – 200 – 1 szt.

- Oznaczenia: L EF IS USM

- Ogniskowa [mm]: 70-200

- Kąt widzenia [stopnie]: 34-12

- Przysłona [f/]: 2.8

- Minimalna wartość przysłony [f/]: 2.8

- Maksymalna wartość przysłony [f/]: 32

- Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 150

- Budowa: 18 elementów w 15 grupach

- Osłona przeciwsłoneczna

- Waga maksymalna [g]: 1310

#### Zestaw 4 filtrów – 1 kpl.

  - Filtr o zmiennej przepuszczalności – 2 szt.

Filtr o zmiennej przepuszczalności światła, wykonany z wysokiej jakości szkła optycznego. Konstrukcja oparta na dwóch polaryzatorach, których wzajemne ustawienie za pomocą obrotowego pierścienia pozwala płynnie regulować ilość światła przechodzącą przez filtr. Na oprawce filtra dwie wartości oznaczone jako MIN oraz MAX określające zakres pracy filtra.

- Rodzaj filtra: Połówkowe i szare

- Średnica: 77 mm

  - Filtr polaryzacyjny – 3 szt.

Filtr polaryzacyjny kołowy pozwalający usunąć odblaski z powierzchni niemetalicznych. Wzmaga również intensywność kolorów - stają się czystsze i mają większy kontrast i pozwala przyciemnić niebo i uwypuklić na jego tle białe chmury. Obracana oprawa filtrów polaryzacyjnych pozwala optymalnie dobierać ich położenie a tym samym działanie.

- Rodzaj filtra: Polaryzacyjny, kołowy

- Średnica: 77 mm

  - Filtr UV antystatyczny – 10 szt.

Filtr przeznaczony do pracy w niesprzyjających warunkach atmosferycznych i w środowisku o wysokim stopniu zakurzenia i zapylenia wyposażony w antystatyczną powłokę ochronną, która stanowi naturalną barierę chroniącą powierzchnię filtra przed kroplami wody, kurzem, drobnymi pyłkami czy odciskami palców. Zastosowana powłoka musi być optycznie neutralna, zarówno pod względem barwnym jak i pracy pod światło. Filtr gwarantuje całkowitą neutralność kolorystyczną oraz wysoki kontrast na fotografiach i filmach.

- Rodzaj filtra: UV, antystatyczny

- Średnica: 77 mm

#### Akcesoria do kamer:

#### Rekorder dyskowy SSD do kamery typu II – 1 szt.

Rekorder, który umożliwia kamerze typu II (opisanej w tej specyfikacji) nagrywanie plików Cinema DNG lub ProRes na standardowych dyskach SSD 2.5". Pozwala rejestrować na nich 12-bitowe pliki RAW w formacie 4K i 4.6K. Główne cechy:

- Wejście i wyjście SDI do połączenia z kamerą

- Obsługiwane kodeki:

  - CinemaDNG RAW

  - CinemaDNG RAW 3:1

  - CinemaDNG RAW 4:1

  - ProRes 444 XQ

  - ProRes 444

  - ProRes 422 HQ

  - ProRes 422

  - ProRes 422 LT

  - ProRes 422 Proxy

- Rekorder montuje się pomiędzy kamerą a płytką bateryjną.

#### Płytka bateryjna Vlock do kamery typu II - 1 szt.

Płytka bateryjna typu VLock do zamontowania z tyłu kamery typu II (opisanej w tej specyfikacji). Pozwala na zasilanie kamery akumulatorami z mocowaniem VLock, wyposażona w złącze D-Tap do zasilania dodatkowych akcesoriów.

#### Monitory, podgląd i koloryzacja:

#### Pulpit do korekcji kolorystycznej obrazu – mini - 1 szt.

Profesjonalny, kompaktowy pulpit do korekcji koloru. Posiada precyzyjne kule i pokrętła
do kluczowych narzędzi, a także dwa kolorowe 5-calowe ekrany i dedykowane przyciski
do nawigacji oraz obsługi wszystkich popularnych funkcji. Panel może być sterowany i zasilany zdalnie przez ethernet z PoE+ po jednym kablu lub też ze standardowego gniazda zasilania
100-240V oraz 4-pinowego gniazda XLR do zasilania z akumulatora, jak również USB do połączenia z komputerem. Pulpit wyposażony w:

- 3 wysokiej rozdzielczości ważone trackballe,

- 12 pokręteł sterujących do narzędzi

- górny panel z dwoma 5" ekranami,

- 8 delikatnych pokręteł

- 8 delikatnych przycisków,

- dedykowane klawisze do przełączania narzędzi, pracy z węzłami, poruszania się po osi czasu.

#### Pulpit do korekcji kolorystycznej obrazu – mikro - 2 szt.

Przenośny, miniaturowy pulpit do korekcji koloru. Posiada solidną aluminową obudowę, precyzyjne kule i pokrętła do kluczowych narzędzi, a także dedykowane przyciski do nawigacji. Panel jest sterowany i zasilany z komputera przez gniazdo USB-C. Pulpit wyposażony w:

- 3 wysokiej rozdzielczości ważone trackballe,

- 12 pokręteł sterujących do narzędzi,

- 18 specjalnych klawiszy nawigacyjnych i komunikacyjnych

#### Podgląd Ultra HD 7" z nagrywarką SDI/HDMI  + mocowanie, zasilanie, baterie – 3 szt.

Profesjonalne, kompaktowe rozwiązanie do podglądu i nagrywania dla każdej kamery z wyjściem HDMI lub SDI. Posiada jasny 7" monitor dotykowy o rozdzielczościco najmniej 1920x1200 i dwa sloty na karty SD UHS-II do nagrywania w jakości emisyjnej w PAL, HD lub Ultra HD. Dostępne kodeki to ProRes HQ, ProRes 422, ProRes LT i ProRes Proxy. Dźwięk może być podawany przez HDMI lub SDI, a także przez osobne wejścia analogowe audio mini XLR. Urządzenie jest zarazem konwerterem między HDMI i SDI oraz wzmacniaczem sygnału. Podawane źródło jest przekazywane dalej przez wyjścia HDMI i SDI jednocześnie. Wymagane parametry urządzenia:

- Zapis materiału w 4:2:2 i 10 bitach na kanał,

- Rejestracja materiału Ultra HD z prędkością do 30kl/sek oraz HD do 60kl/sek

- Kodeki ProRes, DNxHD i DNxHR

- 7-calowy ekran o rozdzielczości co najmniej 1920 x 1200

- Dwa gniazda kart SDHC/SDXC UHS-II z możliwością zachowania ciągłości zapisu przy przejściu z jednej karty na drugą

- Dwa gniazda baterii z możliwością wymiany podczas nagrywania i płynnego przełączania

- Wyzwalanie i zatrzymywanie nagrywania przez HDMI i SDI

- Wejścia i wyjścia HDMI 2.0a oraz 6G SDI (kompatybilne z HD-SDI i 3G-SDI)

- Dwa wejścia mini XLR o niskim poziomie szumu przetworników

- Wejście LANC na zdalne sterowanie

- Wyjście słuchawkowe 3,5mm

- Gniazdo zasilania prądem stałym 12V

#### Podgląd Full HD 7" - 3szt.

Zaawansowany monitor poglądowy, kombatybilny ze zdecydowana wiekszościa kamer i aparatów. Zaawansowany procesor pozwala skalować w czasie rzeczywistym obraz z mniejszych
i wiekszych formatów niż Full HD. W zestawie głowice z mocowaniem do gorącej stopki aparatu, oraz osłona przeciwsłoneczna. Obsługuje 16,7 mln kolorów wyświetlanych przez monitor, bez przekłamań tonalnych, kontrast na poziomie 1200:1

- Rozdzielczość – co najmniej: 1920x1200 pixeli

- Rozmiar: 7’’

- Proporcje: 16:10

- Jasność: 450cd/m2

- Wejścia: HDMI, AV, OSD

- Wyjścia: Słuchawkowe stereo, mikrofon (wbudowany)

- Technologia LCD LED

- Maksymalna rozdzielczość wejściowa 4K (3840x2160 pixeli)

- Zasilanie: Akumulatory

- Funkcje: Peaking, False Color, Zebra, Zoom (tylko Full HD)

#### Monitor broadcastowy Ultra HD 15,6" - 1 szt.

Monitor broadcastowy Ultra HD z pełną rozdzielczością do 2160p60. Posiada dwa wejścia
12G-SDI plus optyczne, możliwość ładowania LUT-ów 3D, opcje powiększenia i wspomagania kontroli ostrości (peaking), markery poziome i pionowe, tryb blue only oraz H/V delay. Wyposażony jest w bardzo jasną, szerokątną matrycę 3840x2160 15.6" i automatycznie wykrywa źródła SD, HD, 2K i 4K. Monitor przyjmuje zasilanie AC 90-220V lub DC +12V i może być mocowany w racku (6U) lub na uchwycie w standardzie vesa. Wymagane parametry techniczne produktu:

- Wbudowane złącza:

  - wejście video SDI -2x przełączalne pomiędzy SD, HD, 3G, 6G i 12G-SDI. Wyjście reclocked loop through

  - wejście video optyczne - SFP Optical Fiber

  - wsparcie Multi Rate - Autodetekcja dla wejść 4K,2K, HD lub SD

  - update i konfiguracja - Poprzez USB 2.0 (480Mb/s)

  - Ethernet - Gigabit ethernet z pętlą loop through

  - Tally - Złącze 9-pinowe D

- przestrzeń kolorów SDI - REC 601, REC 709

- SDI auto switching - Automatyczny wybór pomiędzy SD, HD, 3G, 6G i 12G-SDI

- próbkowanie video - 4:2:2 oraz 4:4:4

- zarządzanie - Poprzez USB lub Ethernet

- Wyświetlacz:

  - pojedynczy o przekątnej 17’’

  - matryca - TFT Active Matrix LCD

  - rozdzielczość – 3840 x 2160 pikseli

  - czas reakcji - 25 ms

  - kontrast - 1000:1

  - głębia kolorów – 16.7 miliona kolorów

#### Monitor referencyjny 4K 24" - 1 szt.

Monitor referencyjny zapewniający dokładne odwzorowanie obrazu 4K, umożliwiający bieżący podgląd i ocenę materiału pod względem jakości, ostrości i ekspozycji oraz oceny i korekcji koloru. Monitor oferuje obraz w rozdzielczości 4K 4096 x 2160 z bardzo dokładnym odwzorowaniem kolorów. Monitor wspiera przestrzeń barwną DCI-P3, telewizyjny standard ITU-R BT.2020 oraz ACES Proxy 1.0. Panel IPS z systemem tylnego podświetlenia RGB LED zapewnia kontrast 2000:1. Monitor wyposażony w interfejsy 3G/HD-SDI i HDMI oraz wbudowany interfejs debayer, który umożliwia natywne wyświetlanie plików 4K RAW bezpośrednio z kamer systemu Cinema EOS. Funkcja automatycznej synchronizacji jakości obrazu. Wymagane cechy monitora:

- Typ: Panel LCD IPS

- Rozdzielczość: 4096 x 2560 pikseli (8,8 MP), natywny 4K/60p

- Rozmiar ekranu: 24" (ok 61,1 cm)

- Format obrazu: 17:9

- Aktywny obszar wyświetlania: ok 540,7 x 285,1 mm

- Jasność: 48 cd/m2 (DCI), 100 cd/m2

- Kontrast: 2000:1

- Kąt widzenia (H/V): 178° / 178°

- Specyfikacja matrycy: 1024 odcieni, 10-bitowa głębia kolorów dla każdego koloru RGB

- VESA Mount: 100 x 100 mm

- Połączenia:

  - 8x 3G-SDI/HD-SDI SDI In/Out

  - 1 x HDMI 2.0

  - 1x Ethernet 100/10 Base-T (RJ45)

  - 1x USB 2.0

  - 1x AC 100-240 V

#### Statywy, głowice, uchwyty:

#### Mocowanie ścienne stacji roboczej – 4 szt.

Ścienny uchwyt do monitorów w standardzie Vesa. Wymagane cechy produktu:

- Uchwyt z ramieniem

- standard VESA 75 x 75 I 100 x 100

- montaż ścienny

- max. przekątna:10 cale

- max. udźwig co najmniej: 25 kg

- obrót w poziomie w zakresie co najmniej: +90⁰ / -90⁰

#### Zestaw uchwytów typu Magic Arm z podstawą - 24 szt.

Wielofunkcyjny zestaw akcesoriów, który zawiera: przegubowe ramię, podstawkę, uchwyt typu super clamp, uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż parasolki, bądź aparatu.
Udźwig zestawu pozwala na utrzymanie średniej wielkości lustrzanki. Zestaw zawiera:

- Ramię

- Podstawkę

- Uchwyt typu Super Clamp

- Uchwyt do aparatu/parasolki

- Długość ramienia: co najmniej 53 cm

- Wewnętrzny gwint trzpienia mocującego: 1/4 cala

- Udźwig: do 3 kg

#### Uchwyt typu Magic Arm - 2 szt.

Uchwyt typu Magic Arm 6‘’ z mocowaniem do monitora. Wymagane cechy produktu:

- Długość: 6’’

- Pojedynczy system blokowania

- Mocowanie  gwintowane 1/4 cala

- Gwint 3/8 cala

- W zestawie adapter z szybkozłączka do monitorów poglądowych

- Udźwig: do 4 kg

#### Uchwyt do blend typu C-stand  - 75 cm - 1 szt.

Wytrzymały uchwyt typu C-stand o długości ok. 75cm umożliwia podtrzymywanie blend oraz innych płaszczyzn odbijających po zamontowaniu na statywie. Posiada otwory do mocowania
o średnicach 10mm oraz 15mm, a średnica pręta nośnego zastosowanego wynosi 15mm.

#### Uchwyt do blend tupu Round - 2 szt.

Uchwyt 3D do blend posiadający regulowany, podwójny kołowrotek, do mocowania na statywach oświetleniowych o różnej grubości. Umożliwia on także obrót belki trzymającej blendę o 360 stopni i zablokowanie jej w dowolnym położeniu. Płynna regulacja długości belki (3 sekcje) pozwala na zamocowanie blend o dużym zakresie średnic. Wykonany z mocnego aluminium.

- Długość minimalna: ok. 78 cm

- Długość maksymalna: ok. 193 cm

- Zakres długości uchwytu: 78-190 cm

- Zakres średnicy blend: 10-155 cm

#### Uchwyt studyjny typu Crab Clamp - 4 szt.

Uchwyt montażowy typu Crab Clamp, przeznaczony do instalowania na gwintowanej końcówce (1/4 lub 3/8 cala) i zamontowania w nim poprzecznej rury. Regulowany docisk pozwala na dopasowanie go do belek o różnej grubości. Wymagane cechy produktu:

- Wykonane z tworzywa sztucznego z metalowymi elementami,

- Dwa gwinty:1/4'' i 3/8''

- Maksymalny rozstaw szczęk: co najmniej 5cm

#### Stalowy uchwyt typu extension arm 40'' z dwiema głowicami grip - 6 szt.

Manfrotto Avenger D520 to stalowe ramię z dwiema głowicami typu grip do chwytania flag, siatek itp. Głowice wyposażone w podkładki hamujące, a także antypoślizgowy uchwyt. Wymagane cechy produktu:

- Wykonanie z chromowanej stali,

- długość ramienia: ok. 100cm\

- W zestawie dwie głowice typu grip z gniazdem 16 mm

#### Statyw video 3 sekcyjny z głowicą - typ I - 3 szt.

Kompletny zestaw statywu z głowicą olejową, środkową rozpórką i torbą. Wymagane parametry zestawu:

- Głowica olejowa

- Płyta typu Touch & Go S ze śrubami 3/8" i 1/4"

- Ramię obrotowe, prawe

- Dwustopniowy statyw z włókna węglowego

- Rozpórka środkowa, w tym 3 gumowe nóżki

- Torba transportowa

- Ładowność: 1 - 10 kg

- Tłumienie - 5 stopnie poziome/pionowe

- Kompensacja wagi w 10 krokach

- Zakres nachylenia - + 90 ° / -70 °

- Ramię obrotowe - 43 cm (długości), 16 mm (Ø)

- Wysokość robocza - 77 - 160 cm

- Długość transportowa - 84 cm

- Waga maksymalna: 5.3 kg

#### Statyw video 3 sekcyjny z głowicą - typ II – 1 szt.

Profesjonalny, 3 sekcyjny, aluminiowy statyw wideo wyposażony w otwór na głowicę z półkulą poziomującą o średnicy 75 mm. Górna część nóg składa się z podwójnych sekcji. Maksymalne obciążenie 20 kg. Maksymalna wysokość to 154 cm. Wymagane parametry zestawu:

- Długość po złożeniu [cm]: 69

- Wysokość maksymalna [cm]: 154

- Wysokość minimalna [cm]: 30

- Maksymalne obciążenie [kg]: 20 (statyw), 7.9 (głowica)

- Materiał wykonania: aluminium

- Liczba sekcji: 3

- Typ blokady nóg: zaciski

- Głowica w zestawie

- Szybka złączka

- Mocowanie: gniazdo na półkulę 75 mm

- Poziomnica na głowicy

- Waga maksymalna [kg]: 3.5

#### Statyw oświetleniowy – ciśnieniowy - 2 szt.

Stabilny, ciśnieniowy statyw oświetleniowy o wysokości maksymalnej co najmniej 2,80 metra.
Każda z sekcji statywu podczas składania opada powoli nie narażając zamontowanego na nim oświetlenia na uszkodzenia. Trzy blokowane osobnymi zaciskami sekcje pozwolą na pracę
w zakresie pomiędzy co najmniej 125-280 cm. Dwustronny trzpień o końcówkach 1/4" i 3/8", zamontowany może zostać zarówno pionowo, jak i poprzecznie. Cała konstrukcja wykonana z lekkiego aluminium. Wymagane parametry zestawu:

- Nogi przymocowane do osi statywu mogą zostać rozstawione pod pod różnym kątem, w zależności od wysokości kolumny centralnej i jej obciążenia.

- Nogi blokowane śrubą.

- Metalowe zaciski z możliwością regulacji.

- Średnica trzpienia głowicy: 16 mm

- Trzpień głowicy: 3/8" lub 1/4"

- Konstrukcja aluminiowa

- Maksymalna wysokość: co najmniej: 280 cm

- Minimalna wysokość: 122 cm

- Ilość sekcji: 3

- Wielkość po złożeniu:	105 cm

- Udźwig	co najmniej: 5 kg

- Waga maksymalnie: 2,5 kg

#### Statyw oświetleniowy stalowy – 2 szt.

Stalowy statyw oświetleniowy charakteryzuje się bardzo solidną, mocną konstrukcją, co zapewnia mu dużą stabilność oraz bezpieczeństwo zamontowanego na nim sprzętu. Istotną cechą statywu jest wyjmowany trzpień 16mm z gwintami 1/4 i 3/8 cala z możliwością montażu trzpienia w pionie i w poziomie. Wymagane parametry zestawu:

- Materiał wykonania: stal

- Ciężar maksymalnie 2,95 kg

- Udźwig co najmniej: 15 kg

- Wysokość maksymalna 280 cm

- Wysokość minimalna: 111 cm

- Wysokość po złożeniu: 100 cm

- Ilość sekcji: 3

- Wyjmowany trzpień głowicy: 3/8" lub 1/4"

#### Statyw oświetleniowy 4 sekcyjny – 2 szt.

Solidny stalowy statyw do lamp studyjnych o udźwigu co najmniej 40 kg. Maksymalna wysokość wynosząca 450 cm. Średnica podstawy po rozłożeniu nóg wynosi co najmniej 134 cm. Kolumna statywu składa się z 4 sekcji, minimalna wysokość 179 cm, a długość po złożeniu 155cm. Wymagane parametry zestawu:

- Wysokość maksymalna: 450 cm

- Wysokość minimalna: 179 cm

- Wysokość po złożeniu: 155 cm

- Udźwig statywu: co najmniej 40kg

- Ilość sekcji: 4

- Waga maksymalnie: 13 kg

- Spigot 5/8’’

#### Mini statyw z klamrą do telefonu – 1 szt.

Mini statyw z uniwersalnym mocowaniem do smartphonów. Budowa statywu z połączenia stali nierdzewnej i kompozytu. Wymagane parametry zestawu:

- Udźwig statywu: co najmniej 1 kg

- Długość: ok. 18,5 cm.

- Waga maksymalnie: 200g.

#### Wózek do statywów - 1 szt.

Wózek do profesjonalnych statywów foto-video przeznaczony do płynnego przesuwania kamery na statywie podczas filmowania. Wymagane parametry zestawu:

- duże gumowe kółka 100mm z hamulcem,

- sztywność konstrukcji

- możliwość założenia czaszy 75mm lub 100mm i stosowania jako wózek kamerowy,

- możliwość pracy z ciężkimi statywami,

- Konstrukcja teleskopowa,

- Maksymalny rozstaw nóg: 1140mm,

- Minimalny rozstaw nóg: 920mm,

- Regulowana długość nóg w zakresie: 110mm,

- Udźwig: co najmniej 100kg,

- Waga maksymalnie: 5,6kg,

- Rączka do przenoszenia:

- Blokada i regulacja ramion dzięki aluminiowym pokrętłom

#### Monopod 4 sekcyjny, aluminiowy - 1 szt.

Monopod posiadający trzy składane podparcia stopy, które zapewniają stabilność i elastyczność użytkowania. Stopy pozwalają przesuwać monopod o 360 stopni przy nachyleniu o 20 stopni
w dowolnym kierunku bez obawy, ze monopod ruszy się z wyznaczonej pozycji. Uchwyt ręczny wyścielany pianką i pozwalający na uzyskanie panoramicznych ujęć. Duża gumowa stopka pozwalająca pracować na śliskiej nawierzchni, może być zastąpiona przez kolec ze stali nierdzewnej do użytku na zewnątrz. Wymagane parametry zestawu:

- Materiał wykonania: Aluminium

- Ilość sekcji: 4

- Min. wysokość: 690mm

- Wysokość max:	1600mm

- Min. średnica (mm):19mm

- Maks. średnica (mm):28mm

- Udźwig: co najmniej 8kg

- Waga maksymalna:1,3 kg

#### Głowica video z płaską bazą - typ I - 1 szt.

Głowica video z płaską bazą i gniazdem na gwint 3/8”. Głowica ma charakterystyczną mostową konstrukcję, wykonana w całości z aluminium, zapewnia sztywność elementów i bezpieczeństwo w czasie pracy. Wymagane parametry zestawu:

- Do montażu na statywie lub sliderze

- Dłuższą płytkę przesuwna, pozwalająca zbalansować ciężar kamery.

- Szersza płyta górna dopasowana do kształtów najnowszych kamer.

- Po bokach dwa gniazda ze stalowymi wkładami i gwintami 3/8” do montowania bezpośrednio do głowicy dodatkowych akcesoriów takich jak mikrofony, monitory HD, oświetlenie itp.

- Pokłony i obroty głowicy realizowane są na łożyskach kulkowych z zastosowaniem specjalnych regulowanych kartridży.

- Opory ruchu panoramicznego regulowane aluminiowym pierścieniem u dołu głowicy.

- Praca w zakresie temperatur -20°C ÷ +60°C.

- System przeciwwagi balansującej

- Przycisk zwalniający płytkę przesuwną na wprost operatora.

- Rączka głowicy wyścielana materiałem o specjalnej fakturze, może być montowana do jednego z dwu gniazd, po prawej lub lewej stronie głowicy

- Poziomica.

- Mocowanie statywu: 3/8 cala

- Obrót w poziomie [stopnie]: -80/+90

- Przechył w pionie [stopnie]: -80/+90

- Waga maksymalna : 1.7 kg

- Maksymalne obciążenie: co najmniej 7 kg

- Materiał wykonania: aluminium

#### Głowica video z płaską bazą - typ II - 1 szt.

Lekka głowica olejowa video wyposażona w dłuższą platformę, przeznaczona do kamer o maksymalnej wadze 5 kg. Głowica ma charakterystyczną mostową konstrukcję, wykonana w całości z aluminium, zapewnia sztywność elementów i bezpieczeństwo w czasie pracy. Dzięki dodatkowemu gniazdu 3/8 cala zapewnia płynną pracę. Wymagane parametry zestawu:

- Odporna na warunki atmosferyczne

- Praca w zakresie temperatur -20°C ÷ +60°C.

- System przeciwwagi balansującej

- Płytka z gwintem 1/4 cala ze specjalną blokadą.

- Rączka głowicy wyścielana materiałem o specjalnej fakturze

- Mocowanie aparatu: 1/4 cala

- Mocowanie statywu: 3/8 cala

- Obrót w poziomie [stopnie]: 360

- Przechył w pionie [stopnie]: -90/+90

- Waga maksymalna:  1.0 kg

- Maksymalne obciążenie: co najmniej: 5 kg

- Materiał wykonania: aluminium

#### Głowica video z półkulą - 1 szt.

Głowica video z półkulą poziomującą 75 mm i gniazdem na gwint 3/8" charakteryzuje się mostową konstrukcją oraz dodatkowymi gniazdami do zamocowania akcesoriów. Wykonana w całości
z aluminium zapewnia sztywność elementów i bezpieczeństwo w czasie pracy. Jej dłuższa płytka przesuwna pozwala w większym zakresie zbalansować ciężar kamery. Wymagane parametry:

- Szersza płyta górna dopasowana do kształtów najnowszych kamer

- po bokach dwa gniazda ze stalowymi wkładami i gwintami 3/8” do montażu dodatkowych akcesoriów.

- Pochylenia i obroty głowicy realizowane są na łożyskach kulkowych z zastosowaniem specjalnych regulowanych kartridżów olejowych.

- Opory ruchu panoramicznego regulowane aluminiowym pierścieniem u dołu głowicy.

- System przeciwwagi balansującej

- Przycisk zwalniający płytkę przesuwną na wprost operatora.

- Rączka głowicy wyścielana materiałem o specjalnej fakturze, może być montowana do jednego z dwu gniazd, po prawej lub lewej stronie głowicy

- Głowica z półkulą poziomującą 75 mm może być montowana bezpośrednio na statywy

- Praca w zakresie temperatur -20°C ÷ +60°C.

- Udźwig: co najmniej 4 kg

- Masa maksymalnie: 1,8 kg

- Trzpienie szybkozłączki: 1/4", 3/8"

- Gwint głowicy: 3/8"

- Poziomica

- Blokada szybkiego zwalniania

- Materiał wykonania: Aluminium

- Rotacja: 360°

- Pochylenie: od -80° do +90°

#### Głowica fotograficzna – 2 szt.

Głowica oferująca innowacyjne rozwiązanie, umożliwiające nagrywanie i fotografowanie pod wieloma różnymi kątami.  Głowica  posiada 2 przeguby i może być używana z różnymi sliderami
i statywami. Montaż przez mocowanie 3/8", a głowica posiada gwint 1/4" kompatybilny
z większością aparatów i kamer. Wymagane parametry zestawu:

- Głowica nie blokuje dostępu do baterii.

- Może służyć jako samodzielny mini statyw.

- Poziomica

- Udźwig: co najmniej 2,5kg

- Zakres obrotu w poziomie: 340°

- Waga maksymalna: 450g

- Mocowanie: gwint 1/4” ba górze i otwór 3/8” na dole

#### Rig przenośny - 1 szt.

Kompaktowy i lekki, przenośny rig adresowany do profesjonalistów, umożliwia rejestrowanie stabilnych obrazów. Zawiera w pełni regulowane ramię które można w prosty sposób rozkładać  i które może służyć jako podpórka. Wymagane parametry zestawu:

- Może funkcjonować jako monopod,

- Możliwości zamocowania do paska za pomocą klamry.

- Regulowana długość ramienia.

- Mocowanie do aparatu poprzez gwint 1/4".

- Mocowanie na statywie poprzez gwint 1/4".

- 2 dodatkowe uchwyty na akcesoria takie jak m.in. follow focus.

#### 3-osiowy stabilizator Kamery do aparatu typ I - 1 szt.

- 3-osiowy stabilizator do Aparatu DSLR.

- Wyświetlacz OLED z menu do monitorowania stanu urządzenia i parametrów

- Maksymalna ładowność 3.2Kg

- 18-godziny ciągły czas pracy

- Kontrola poziomu regulacji ostrości FF w czasie rzeczywistym.

- Płytka typu quick release o zwiększonej nośności

- Możliwość pionowego Fotografowania

- Kąt obrotu: 360

- Materiał wykonania: Aluminium

- Komunikacja: bluetooth

- Obsługa zdalnego sterowania

- Waga maksymalna: 1250 g

- Mocowanie na statywie poprzez gniazdo 1/4".

- Obrót: 3-osiowy

- W zestawie oryginalna walizka i komplet akcesoriów

#### Follow Focus - 1 szt.

Follow Focus umożliwiający gładkie i dokładne ostrzenie kamer i DSLR z założonym obiektywem wyposażonym w zębate pierścienie regulujące. Mechanizm szybkozłączki pozwala na szybkie zdjęcie i założenie na rig bez jakichkolwiek dodatkowych akcesoriów, jak np. matte box. Follow Focus posiadający zintegrowane punkty A i B hardstopów pozwalające na ustawienie zakresu
w jakim ma się obracać pierścień obiektywów z nieblokowanym pierścieniem ostrości. Dodatkowo posiada standardowy port na akcesoria typu ARRI pozwalający na zamontowanie dodatkowych akcesoriów. Standardowe koło zębate 0.8 pitch gear może być umiejscowione po obu stronach gear boxa. W zestawie znajduje się również regulowany pierścień zębaty do obiektywów pozbawionych wbudowanej zębatki. Wymagane parametry produktu:

- Precyzyjna i cicha przekładnia ślimakowa

- Brak luzów

- Ograniczniki zakresu obrotu pokrętła A/B hard stops

- Marking disc z magnetycznym mocowaniem do zaznaczania punktów ostrości

- Odchylana wskazówka punktów ostrości

- Mocowanie typu snap-on z 1 śrubą blokującą na standardowych wałkach ø15mm

- Standardowa zębatka 0.8 mod, współpracuje z popularnymi zębatkami na obiektywy

- Możliwość pracy z obu stron

- Dołączona do zestawu zębatka na obiektyw typu lens-belt w popularnym standardzie 0.8 mod - pasuje na wszystkie obiektywy dzięki elastycznej budowie i regulacji średnicy

- Standardowe gniazdo mocowania do wajchy (crank) i whip`a

#### Whip do follow focus - 525 mm - 1 szt.

Whip w wersji długiej (525 mm) do follow focus opisanego w niniejszej specyfikacji. Pokrętło posiadające złącze Arri, które pozwala na podłączenie do standardowego portu Follow Focus'a. Wyposażony w ogumioną rączkę.

#### Adapter z płytką - 1 szt.

Adapter z szybkozłączką do płytek prostokątnych. W zestawie płytka z przesuwanymi gwintami

- Wykonanie: aluminium,

- Waga maksymalnie: 300g.

- Mocowanie do statywu 3/8 cala,

- Mocowanie aparatu płytki dołączonej w zestawie: 1 x 1/4 cala, 1x 3/8 cala

#### Adapter typu base plate z płytką przesuwną  - 1 szt.

Uniwersalny adapter typu baseplate rig do aparatów cyfrowych lub kamer cyfrowych, umożliwia montaż Follow Focusa lub kompendium (Matte Box) do jego podstawy.

- Baseplate do zamocowania na dowolnym statywie fotograficznym dzięki stalowym gwintom fotograficznym 1/4" i 3/8" w jego podstawie.

- Przesuw wałków o średnicy 15mm blokowany za pomocą przestawnych aluminiowych zacisków;

- Górna płyta posiada otwory M4 do zamocowania adaptera z płytką, opisanego w niniejszej specyfikacji.

#### Adapter typu base plate do kamery - 1 szt.

Standardowy baseplate LWS przeznaczony do kamery typu II opisanej w niniejszej specyfikacji. Wyposażony w standardowe wałki 15mm i  łyżwę.

Baza pozwala na montaż kamery za pomocą dwóch śrub 1/4", pracę z najważniejszymi akcesoriami jak follow focus, matte box, ramiona przegubowe czy uchwyty mocowane do rozetek Arri, szybkie przepinanie między statywem a systemem stabilizacji oraz dalszą rozbudowę o kolejne elementy systemu. Długa łyżwa posiada otwory montażowe 1/4" i 3/8" (montaż do statywu dwiema śrubami jednocześnie) i szeroki zakres przesuwu przód/tył.

- Kompaktowa baza kamery LWS (Light Weight Support) z dwiema śrubami mocującymi 1/4"do kamer

- Długa płytka wyposażona w standardowe otwory montażowe 1/4" i 3/8"

- Rozetki w standardzie Arri po obu stronach bazy LWS

- Możliwość rozbudowy o kolejne elementy systemu

#### 3 - Osiowy gimbal do kamer - 1 szt.

3 osiowy Gimbal do profesjonalnych kamer oferujący wydajność, elastyczność i łatwość obsługi. Lekki, przenośny system, dla użytkowników kamer RED. Gotowy do pracy w mniej niż 2 sekundy od uruchomienia. Wymagane parametry urządzenia:

- Dwa Hot swap 22.5v 1.8Ah baterie ze wskaźnikami stanu

- Zintegrowany Focus / Iris / kontroler zoom

- Wbudowany ekran strojenia / dostosowywania

- Zwiększony moment obrotowy silnika

- Wyjście 12-14V 6A D-Tap zasilanie kamery

- (2 szt) Wyjście 12V 2A D-Tap dla akcesoriów

- autostrojenie

- dedykowane aplikacje

- Tryb Majestic

- Tryb timelapse

- Podwójny GPS

- Pełna integracja z kamerami Red RCP (ostrość, przysłona, ISO, Start Stop, itd)

- Wewnętrzne radio zakres częstotliwości 2,4 GHz

- Wiele opcji uchwytu takie jak: MOVI RING Pro Low Profile Handle, klasyczny uchwyt

- Zestaw zawiera gimbal, pierścień, dedykowany sterownik MOVI Mimic.

#### Gimbal ręczny - 1 szt.

Gimbal ręczny przeznaczony do obsługi większości profesjonalnych kamer i aparatów. Dzięki współpracy z kontrolerem lotu, gimbal może być podwieszony pod hexacopter. Ciche silniki eliminują szumy podczas nagrywania dźwięku. Gimbal zapewniający utrzymanie stabilności
i równego horyzontu podczas montażu na platformie latającej lub pojeździe.. Pierścień ślizgowy pozwala na obrót o 360 stopni. Urządzenie kompatybilne z systemem Lightbridge 2, dzięki czemu możliwa jest transmisja w zasięgu do 3.5 km. Wyposażony w moduł umożliwiający zdalną regulację ostrości i przysłony oraz  zdalne wyzwalanie migawki i rozpoczęcie/zatrzymanie nagrywania w dowolnych aparatach. Wymagane parametry urządzenia:

- Tryby pracy: podwieszony, zawieszony od góry, teczka, powietrzny, na wysięgniku/na linie

- Wbudowany, niezależny moduł IMU

- Moduł GPS

- Moduł umożliwiający zdalną regulację ostrości i przysłony

- Moduł umożliwiający zdalne wyzwalanie migawki i rozpoczęcie/zatrzymanie nagrywania
w dowolnych aparatach.

- Wyspecjalizowane silniki z encoderami

- Moduł Bluetooth

- Połączenie USB

- Odbiornik 2.4GHz

- Czujnik temperatury

- Zaawansowany, 32-Bitowy procesor DSP

- Wsparcie odbiorników D-Bus

- Prąd pracy Statyczny: 300mA (@16V), Dynamiczny: 600mA (@16V)

- Temp. pracy w zakresie: -15° C ~ 50° C

- Waga maksymalna z uchwytem: 2.8 kg

- Wymiary klatki na aparat :

  - Maks. głębokość od środka ciężkości aparatu: 120mm

  - Maks. wysokość aparatu od podstawy: 195mm

  - Maks. szerokość: 160mm

- Zasilanie akcesoriów 12V regul. P-Tap x 2, USB 500mW x 1, DJI Lightbridge x 1

- Zasilanie wejściowe GCU 4S Ronin-M Battery

- Połączenia Aparatura sterująca 2.4GHz, Bluetooth 4.0, USB 2.0

- Udźwig maks: co najmniej 4.5 kg

- Zasięg wibracji kątowej : ± 0.02°

- Maks. prędkość obrotów: Pan: 200°/s, Tilt: 100°/s, Roll: 30°/s

- Krańcowe wychylenia: Pan: 360°, Tilt: +270° to -150°, Roll: ± 110°

- Kontrolowany zasięg obrotu Pan: 360°, Tilt: +45° to -135°, Roll: ± 25°

#### Stabilizator mini - 1 szt.

Stabilizator do kamer zapewniający udźwig kamer o wadze 4-6 kg. Stabilizator pozwala podtrzymać kamerę i wyeliminować trudy związane z długim operowaniem kamerą w ręku. Torba kamerowa posiada dodatkowe dwie kieszenie. Wymagane parametry techniczne:

- Waga maksymalna: 3,5 kg

- Wysokość: Zamontowany: 94 cm / Złożony: 57 cm

- Szerokość Złożony: 28 cm

- Głębokość Złożony: 19 cm

- Długość linki 100 cm po całkowitym rozciągnięciu

- Ładowność: co najmniej 4-6 kg

- Minimalna długość pasa biodrowego 81 cm

- Maksymalna dłogość pasa biodrowego 140 cm

#### Cage dla kamery typu I - 1 szt.

Zestaw Cage dla kamery typu I opisanej w niniejszej specyfikacji. Klatka oferuje maksymalną stabilność, możliwość dodania górnych i dolnych rurek, mocowania statywu oraz posiada 48 punktów mocujących na dodatkowe akcesoria. Ręczny rig można skonfigurować w wersje:
z pojedynczym uchwytem, z pojedynczym uchwytem i podwójną klamrą, oraz podwójnym górnym uchwytem. 19 mm górne rurki zwiększają stabilność, wsparcie oraz pozwalają na zamocowanie „follow focusa" i „matte boxa". Dodatkowo rig można wyposażyć w kompaktową jednostkę zasilania zapewniająca stały poziom napięcia. Zawartość zestawu:

- Klatka kamery typu I

- tylna klatka

- górny uchwyt

- łącznik

- adapter klatki gorąca stopka dla uchwytu kamery

- uchwyt – 4"

- dolne rurki z włókna węglowego 18" 15mm – 1 para

- górne rurki z włókna węglowego 18" 15mm – 1 para

#### Kompendium dla aparatów DSLR - 1 szt.

Kompendium dla aparatów DSLR wykonane z włókna węglowego i aluminium. Zaprojektowany został do pracy z obiektywami o maksymalnej zewnętrznej średnicy 150 mm. Posiada 2 obrotowe ramy na filtry 4 x 5.65" . Odchylany adapter na rurki 15 mm (swing-away) pozwala na szybką zmianę obiektywów. Wymienne górne oraz boczne skrzydła matte boxa można precyzyjnie ustawić i zapobiec padaniu rozproszonego światła na obiektyw. Do ochrony przed nieporządanymi skutkami rozproszonego światła przyczynia się także rękaw wykonany z antyodblaskowego materiału. Wymagane parametru produktu:

- Korpus wykonany w całości z lekkiego i wytrzymałego karbonu

- Adapter do wałków typu swing-away (odchylany) z blokadą i regulacją wysokości matte boxa

- Waga z akcesoriami: maksymalnie 1700g

- Regulowane 3 skrzydła

- Dla obiektywów o średnicy do 150 mm

- Dwa obrotowe (360°) wkłady na filtry 4x4" i 4x5.65"

- Adapter do rurek ø15mm z regulacją położenia matteboxa w osi pionowej

- Wygodny elastyczny rękaw łączący obiektyw z matte boxem

- Zestaw zawiera dodatkowo 4 pierścienie połączeniowe z obiektywem (60mm, 65mm, 75mm i 85mm) pasujące do każdego obiektywu o średnicy 57 mm do 90 mm.

#### Osłona przeciwdeszczowa do aparatów DSLR - 1 szt.

Osłona przeciwdeszczowa dedykowana do ochrony lustrzanki z obiektywem do 200mm i założoną lampą błyskową lub led. Została wykonana z wodoodpornej tkaniny w połączeniu z przeźroczystym TPU, umożliwiającym podgląd monitora LCD podczas użytkowania. Wyposażona w dwa rękawy 
i krystalicznie przezroczysty materiał TPU. Umieszczony od spodu zamek pozwala na łatwe ustawienie na statywie.

#### Softbox oktagonalny 55cm - 2 szt.

Profesjonalny softbox oktagonalny 55cm do zastosowań reporterskich i studyjnych na lampę światła stałego lub błyskową z gwintem E27. Softbox posiada miejsce na jedna świetlówkę. Softbox wykonany jest z materiału odpornego na wysokie temperatury. Na zewnątrz czarny i matowy. Konstrukcja softboxu ma na celu uzyskanie światła miękkiego i równomiernie rozproszonego. Wewnątrz softbox'u znajduje się srebrny, tłoczony materiał, mający właściwości odbijające i rozpraszające światło, dzięki czemu światło wewnątrz softbox'u jest równomiernie rozłożone na całą jego powierzchnię. Softbox wyposażony w dyfuzor zewnętrzny, mocowany na brzegach. Softbox posiada wbudowaną oprawkę E27 na jedną świetlówkę.

#### Blenda owalna 60x90cm - 1 szt.

Blenda owalna typu 2w1: biało-srebrna. Rozmiar: 60x90 cm. Blenda posiada dwie płaszczyzny pracy: płaszczyznę białą, której zadaniem jest zmiękczenie, rozproszenie światła  oraz płaszczyznę srebrną, jej zadaniem jest odbicie światła, które pozostaje twarde i kontrastowe.

Elastyczna metalowa rama pozwala na wielokrotne bezpieczne składanie i rozkładanie blendy, bez obaw o wyrobienie się, bądź pęknięcie. W zestawie pokrowiec. Rozmiar po złożeniu 41 cm.

#### Zestaw 7 belnd owalnych 150x200cm – 1 szt.

Zestaw 7 blend z elastyczną metalową ramą pozwalającą na wielokrotne bezpieczne składanie i rozkładanie blendy, bez obaw o wyrobienie się, bądź pęknięcie. W zestawie pokrowiec.

- Rozmiar: 150x200 cm

- Rozmiar po złożeniu: średnica 65 cm

- Kolor płaszczyzn: dyfuzor, srebrna, złota, biała, czarna, zielona, niebieska

- Konstrukcja samonośna: nie wymaga stelaża, statywu

- W zestawie pokrowiec

#### Stacja dokująca 4 x SSD - 10 szt.

Stacja dokująca dysków z super szybkim złączem Thunderbolt (do 10 Gb/s), umożliwiająca bezpośrednią edycję zapisanego materiału. Rozwiązanie umożliwiające montowanie dysków i korzystanie z nich za pomocą komputera wyposażonego w złącze Thunderbolt. Stacja pozwala podłączyć do 4 dysków jednocześnie. Każdy z nich można wkładać i wyjmować niezależnie od pozostałych i używać do bezpośredniej edycji. Stacja jest przystosowana do montażu w szafie rackowej (19-calowej) i może być używana jako macierz dyskowa (RAID) przez oprogramowanie narzędziowe. Wymagane parametru produktu:

- Złącza: Interfejs SSD: 4 x 2,5 " SATA 3Gb/s, Interfejs Komputerowy: 1 x Thunderbolt connection port

- Zasilanie 1 x złącze IEC 110v - 240v

- Temperatura pracy 5 do 50º C

- Temperatura przechowywania -20 do 45º C

- W zestawie oprogramowanie

#### Karta pamięci SDHC 128 GB - 10 szt.

Przeznaczone do zapisu wideo w rozdzielczości Full HD i 4K Ultra HD (3840 × 2160p).

- Pojemność: co najmniej 128 GB

- Typ karty flesza: SDHC

- Szybkość odczytu: do 95 MB/s

- Klasa pamięci flash: Klasa 10

- Prędkość zapisu: do 90 MB/s

- Rodzaj pamięci wewnętrznej: UHS-I

#### Karta pamięci SDXC 256 GB - 8 szt.

Przeznaczone do zapisu wideo w rozdzielczości Full HD i 4K Ultra HD (3840 × 2160p).

- Pojemność: co najmniej 256 GB

- Typ karty flesza: SDXC

- Szybkość odczytu: do 90 MB/s

- Klasa pamięci flash: Klasa 10

- Prędkość zapisu: do 95 MB/s

- Rodzaj pamięci wewnętrznej: UHS-I

#### Karta pamięci CFAST 2.0 256 GB - 7 szt.

Przeznaczone do zapisu wideo w rozdzielczości Full HD i 4K Ultra HD (3840 × 2160p).

- Pojemność: co najmniej 256 GB

- Typ karty flesza: CFAST 2.0

- Szybkość odczytu: do 525 MB/s

- Prędkość zapisu: do 450 MB/s

#### Czytnik kart pamięci CFAST 2.0 - 2 szt.

Czytnik kart pamięci typu CFAST 2.0, który wspiera transfer zdjęć i filmów o wysokiej rozdzielczości do 10x szybciej niż przez port USB 2.0. Wyposażony w Port USB 3.0, który  obsługuje prędkości do 500 MB/s i jest wstecznie kompatybilny z USB 2.0.

- Typ czytnika: zewnętrzny, jednoslotowy

- Obsługiwane karty: CFast 2,0

- Transfer: do 500 Mb/s

- Interfejs: USB 3,0

#### Dysk SSD 960 GB - 4 szt.

Dyski do montażu w stacji dokującej SSD opisanej w niniejszej specyfikacji.

- Rodzaj dysku: SSD wewnętrzny

- Pojemność: co najmniej 960 GB

- Format: 2.5"

- Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s)

- Prędkość odczytu (maksymalna): 550 MB/s

- Prędkość zapisu (maksymalna): 530 MB/s

- Odczyt losowy: 100,000 IOPS

- Zapis losowy: 95,000 IOPS

- Niezawodność MTBF: co najmniej 2 300 000 h

#### Oprogramowanie:

#### Oprogramowanie do animacji poklatkowej - 11 szt.

Specjalistyczne oprogramowanie do wspierania animacji poklatkowej. Oferuje między innymi następujące funkcje:

- Obsługa systemu Motion Control opisanego w niniejszej specyfikacji

- Obsługa ponad trzydziestu modeli kamer

- Obsługa 64 i 32-bitowego systemu Windows

- Renderowanie wyraźnego tekstu i grafiki na systemach obsługujących hi-dpi, takich jak "Retina" Mac lub Surface Pro 4.

- Interfejs do konfigurowania prowadnic kompozycji, warstw i rysunków.

- Możliwość załadowania wielu warstw składających z osobnym kryciem, chromowaniem i maskowaniem.

- Możliwość przeniesienia filmów referencyjnych do osobnego okna i trzymania ich z boku.

- Możliwość tworzenia wielu warstw rysunku, nadawania im nazw i mieszania

- Narzędzie powiększenia widoku na żywo

- Narzędzie Paleta kolorów

- Narzędzia do porównywania obrazów o wysokiej rozdzielczości.

- Nagrywanie i odtwarzanie filmów dla obsługiwanych kamer.

- Obsługa klipów audio, z wieloma ścieżkami, oddzielną głośnością, wyciszaniem itp.

- Możliwość kontrolowania 512 kanałów DMX.

- Niestandardowe profile świetlne DMX,

- Podgląd na żywo i konfigurację zdjęć testowych w DMX.

- Możliwość sterowania żurawiem wysięgnika / huśtawki / ścieżki za pomocą osi X / Y / Z.

- Możliwość tworzenia wielu ujęć w ramach tego samego projektu sceny. Spowoduje to przeniesienie wszystkich ustawień aparatu, ekspozycji, ruchów kamery, notatek itp.

- Konfigurowalny arkusz do druku (arkusz dope)

- Zarządzanie projektem z dynamicznego arkusza ekspozycji, który aktualizuje się automatycznie, dodając ekspozycje, fonemy dźwiękowe, ruchy kamery i zmieniając długość sceny.

- Graficzna kontrola kamery

- Możliwość dostosowania czasu otwarcia migawki aparatu, przesłony, czułości ISO za pomocą suwaków.

- Suwak głębokości pola

- Symulacja ekspozycji na żywo, aby dopasować ostateczne ujęcie.

- Możliwość zapisu ustawienia kamery i przywrócenia ich po ponownym otwarciu sceny.

- Możliwość zablokowania ustawienia kamery dla każdej ekspozycji.

- Porównywanie zdjęć z innych scen

- Regulowana wartość szarego tła

- Maska proporcji

- Warstwy siatki

- Zaawansowane przewodniki po kompozycjach

- Przechwytywanie obrazu

- Pełna integracja z większością aparatów:

- Automatyczne wykrywanie i łączenie się z kamerami.

- Opcja sterowania zewnętrzną migawką

- Narzędzia animacji

  - Automatyczne przełączanie

  - Jedno naciśnięcie przełącza pomiędzy klatkami na żywo i przechwyconymi, a następnie z powrotem po zwolnieniu.

  - Odtwarzanie w wysokiej rozdzielczości

  - Narzędzia do rysowania

  - Tryb różnicowy

  - Światło wydatne / ciemne widoczne

  - Warstwy rotoskopu

  - Chromakey / greenscreen

  - Położenie / rozmiar warstwy / orientacja

  - Znaczniki odtwarzania / pętli

- Klawisze dostępu przypisane przez użytkownika

- Stereoskopowe narzędzia 3D

- Upływ czasu

- Czas rozpoczęcia

- Przechwyt w ciągu 0,1 sekundy określonego interwału w przypadku większości kamer.

- Bezpośredni dostęp do źródłowych plików RAW / JPG / TIFF

- Zapis filmu QuickTime, AVI lub MP4 z wieloma opcjami eksportu.

#### Oprogramowanie do video mappingu - typ I - 1 szt.

Zaawansowane narzędzie do mapowania wideo i światła, przystosowane do różnych dziedzin, takich jak projekcja wideo architektonicznego, instalacja artystyczna, scenografia i show na żywo. Licencja na dwa stanowiska. Oferuje między innymi następujące funkcje:

- Szybki odtwarzacz wideo

- Wiele projektorów

- Wiele wejść

- Maskowanie

- Efekty wideo

- Biblioteka online

- Mesh Warping (owijanie siatki)

- Multi Protocol

- Kalibracja 3D

- Oświetlenie 3D

- Soft Edge (zmiękczanie krawędzi)

- Wejście wideo na żywo

- Edytor materiału

- Mapowanie LED

- Edytor urządzeń

- Import linii SVG

- Skaner LED

- Wejście NDI

- Wejście audio

- Nagrywarka DMX

#### Oprogramowanie do video mappingu - typ II – 11 szt.

Intuicyjne oprogramowanie do mapowania wideo,  z gotowymi do użycia efektami. Najbardziej kompletna z dostępnych wersji oprogramowania, pozwala na sterowanie oprogramowaniem za pomocą MIDI i łączenie z innymi programami do animacji wizualnej. Licencja na dwa stanowiska.  Kluczowe cechy:

- Sterowanie MIDI / OSC

- Nielimitowane Media

- Multi-projekcja

- Zgodność Syphon / Spout

- Importowanie shaderów

- Gotowe do użycia efekty wizualne

- Efekty reaktywne dźwięku

- Możliwość podłączenia instrumentów MIDI i OSC

- Kontrola efektów wizualnych za pomocą przycisków, potencjometrów lub padów.

- Zintegruj zewnętrzną zawartość

- Możliwość osadzania filmów, obrazów czy kanałów kamery internetowej.

- Kompatybilny z innymi programami do mapingu

- Dostępne funkcje.

  - Rozwiązywanie problemów z siatką

  - Tekst w odtwarzaczach

  - Eksportuj dane wyjściowe jako wideo

  - Punkty CUE dla filmów

  - Nieprzezroczystość koloru dla każdego koloru

  - Kolor do specjalnego wypełnienia

  - Nowe parametry losowego koloru

  - Zapisz / ładuj dla parametrów midi

  - Skopiuj efekty z jednej grupy do drugiej

  - Zresetuj efekty grupowe

  - Wejścia cieniowania

  - Kolory zapisane bezpośrednio w selektorze kolorów

  - Optymalizacja efektów

  - Efekty struktury dla elips

#### Zestaw wtyczek do kolorowania filmu - typ I - 1 szt.

Zestaw siedmiu narzędzi, które wprowadzają intuicyjną, korekcję kolorów w czasie rzeczywistym, a także przy użyciu edytora czasowego. Oferuje między innymi następujące funkcje:

- Narzędzie do korekcji kolorów dla filmowców.

  - Ponad 200 w pełni konfigurowalnych ustawień wyglądu.

  - Ponad 40 zaawansowanych narzędzi do dostosowywania lub tworzenia nowych wyglądów.

  - Intuicyjna obsługa korekcji kolorów.

- Narzędzie do korekcji kolorów dla filmowców.

  - Korekcja koloru bezpośrednio na osi czasu

  - Wspomagana korekcja kolorów pomagająca szybko rozpocząć ocenę koloru.

- Narzędzie do redukcji szumów wideo

  - Usuwa szum i ziarno z nagrania, zachowując szczegóły.

  - Zapewnia natychmiastowe wyniki jednego kroku.

- Narzędzie do korekcji koloru w jakości kinowej

  - Nadaje filmowi poziom kolorystyczny filmu akcji.

  - Podkreśla i chroni odcienie skóry. Schładza tła.

  - Wysoce konfigurowalny

- Narzędzie do czyszczenia kosmetycznego

  - Wyrównuje koloryt skóry, redukując zmarszczki i usuwając skazy.

- Narzędzie do emulacji wyglądu filmu kinowego

  - Emuluje cały proces fotochemiczny, aby uzyskać autentyczny wygląd.

  - Zawiera dokładne, zmierzone ziarno filmu i narzędzie do winietowania.

- Narzędzie do przywracania kinowej tekstury i ziarna

  - Przywraca teksturę i szumy do nadmiernie przetworzonego cyfrowo wideo.

  - Chroni nagrania przed kolorowymi pasmami i blokowymi artefaktami kompresji.

  - Daje każdemu materiałowi prawdziwe ziarno filmowe 35 mm, 16 mm lub Super 8.

#### Zestaw wtyczek do kolorowania filmu - typ II – 1 szt.

Zestaw oprogramowania, które usprawnia zarówno korekcję kolorów, jak i stopniowanie kolorów w jednym cyklu pracy. Możłiwość użycia jednego z 65 ustawień lub stworzenia własnego stylu. Oferuje między innymi następujące funkcje:

- Podstawowa korekcja kolorów

- Wtórna korekcja kolorów

- Ponad 60 gotowych ustawień

- Balans bieli

- Maska chroniąca odcienie skóry

- 4-punktowa maska ​​kształtu

- Regulacja zakresów (poziomy, RGB, histogramy)

#### Program do edycji video - 1 szt.

Kompletne rozwiązanie do edycji wideo oraz przygotowywania i nagrywania płyt Blu-ray i DVD. Głównym składnikiem pakietu jest profesjonalny program do cyfrowej edycji filmów, wraz z narzędziami do udźwiękowienia. Oferuje między innymi następujące funkcje:

- Oprogramowanie do tworzenia płyt Blu-ray i DVD Disc

  - Nagrywanie płyt Blu-ray i DVD z osi czasu

  - Interaktywne samouczki

  - Konfigurowalny interfejs użytkownika

  - Konfigurowalne widoczne zestawy przycisków

  - Grupowanie ścieżek

  - Skrypty aplikacji

  - Konfigurowalne nagłówki zdarzeń klipów osi czasu

  - Zaawansowana archiwizacja projektu

- Wideo

  - Filtry i efekty specjalne

  - Generatory multimediów

  - Tekst i tytuły

  - Nieograniczona liczba ścieżek wideo

  - Wtyczka OFX typu Picture-in-picture

  - Obsługa wysokiej częstotliwości wyświetlania klatek (HFR)

  - Wsparcie HEVC

  - Jednoczesne monitorowanie wideo (monitor lokalny i zewnętrzny)

  - Wtyczka LUT OFX

  - Obsługa SD / HD-SDI

  - Obsługa obrazów gigapikselowych

  - Wsparcie projektu 4K (do 4096 x 4096)

  - CEA-608 Obsługa napisów kodowanych

  - Obsługa wielowarstwowych plików PSD programu Adobe Photoshop

  - Ponad 390 Efektów

  - Efekt wideo winietowania

  - Filtr dopasowania kolorów

  - Ponad 200 przejść wideo 2D i 3D

  - Stabilizacja obrazu

  - Narzędzie Balans bieli

  - Podstawowa i wtórna korekcja kolorów

  - Profesjonalne efekty świetlne

- Audio

- Ponad 35 efektów audio w 5.1 FX

- Częstotliwość próbkowania 24-bit / 192 kHz

- Miksowanie dźwięku przestrzennego 5.1, w tym panoramowanie w stylu filmu

- 5.1 surround i stereofoniczne kodowanie AC-3

- Foldery pakietów efektów

- Obsługa efektów wtyczki VST2

- Obsługa właściwości pętli ACID

- Funkcjonalność DAW

- Edycja i zarządzanie mediami

- Inteligentna edycja proxy

- Zagnieżdżanie projektu

- Wykrywanie i naprawa synchronizacji A / V

- Odwrotność zdarzenia w czasie rzeczywistym

- Dynamiczny podgląd pamięci RAM

- Akceleracja sprzętowa GPU

- Inteligentny Render

#### Program do korekcji kolorystycznej - 1 szt.

Profesjonalny program do korekcji koloru. Zestaw kreatywnych narzędzi do stopniowania, które pozwalają manipulować światłem i kolorem w czasie rzeczywistym. Oferuje między innymi następujące funkcje:

- Wewnętrzna przestrzeń barw YRGB obsługująca luminację odrębnie od koloru.

- Możliwość renderowania obrazów z pełną 32-bitową jakością i z akceleracją GPU,

- Precyzyjne przyciski regulacji wysokości, gamma, wzmocnienia, rejestrowania i przesunięcia kolorów i kontrastu.

- Możliwość regulacji luminancji niezależnie od kanałów czerwonych, zielonych i niebieskich.

- Dwanaście zaawansowanych regulacji pozwalających dostosować m.in. temperaturę i odcień, wzmocnienie kolorów, szczegóły tonów średnich, nasycenie, luminację, gamma,

- Możliwość edycji krzywych osobno dla każdego kanału z miękkim obcinaniem dla uzyskania gładkich wyników.

- Możliwość izolowania różnych części obrazu, takich jak odcienie skóry, aby wprowadzić poprawki.

- Pełny zestaw funkcji przetwarzania obrazu HDR i stopniowania, dzięki czemu można pracować w jasnych, szerokich formatach kolorów, takich jak Dolby Vision, Hybrid Log Gamma i innych

- Możliwość współpracy z plikami RAW bezpośrednio z czujnika kamery oferując pełną kontrolę nad odzyskiem jasności, balansem bieli, gamma z ekspozycją, temperaturą barwową, odcieniem i regulacjami ostrości.

- Narzędzia do czasowej i przestrzennej redukcji szumów.

- Wtyczki przyspieszane przez procesor graficzny i GPU, umożliwiające tworzyć efekty, takie jak ziarno filmu, wypaczenia, flary obiektywu.

#### Baterie, akumulatory, kable:

#### Akumulator do aparatów fotograficznych – 8 szt.

- Oryginalny akumulator litowo-jonowy dedykowany do zasilania sprzętu opisanego w pozycjach Aparat fotograficzny - body - typ I, II oraz III.

- Napięcie 7,4V.

- Pojemność co najmniej 1800 mAh.

#### Kabel z adapterem do zasilania aparatów DSLR – 12 szt.

- dedykowany do sprzętu opisanego w pozycjach Aparat fotograficzny - body - typ I, II oraz III kabel z adapterem pozwalającym na wpięcie w miejsce baterii zasilania stałego (z zasilacza DC).

#### Akumulator do kamery typ I 6400mAh - 4 szt.

- Oryginalny akumulator litowo-jonowy dedykowany do zasilania sprzętu opisanego w pozycjach Kamera - typ I.

- Napięcie 14,4V.

- Pojemność co najmniej 6400 mAh.

#### Akumulator do kamery typ II 800mAh - 2 szt.

- Oryginalny akumulator litowo-jonowy dedykowany do zasilania sprzętu opisanego w pozycji Kamera - typ II.

- Napięcie 7,4V.

- Pojemność co najmniej 800 mAh.

#### Akumulator do kamery typ II 10,5Ah - 5 szt.

- Dodatkowy akumulator litowo-jonowy dedykowany do zasilania sprzętu opisanego w pozycji Kamera - typ II.

- Napięcie 7,4V.

- Pojemność co najmniej 155 Wh.

- Moc co najmniej 150 W.

- Waga baterii nie większa niż 900g.

- W komplecie mocowanie baterii typu V-lock, gniazdo typu D-tap, oraz kabel z końcówkami D-tap i DC 5.5/2. do zasilania akcesoriów.

#### Kabel SDI BNC na BNC 12G - 2 szt.

- Przewód wideo koncentryczny cyfrowy SDI 75 Ohm, 3G/6G/12G.

- Pozwala na przesłanie sygnału 4K/12G

- Długość - 1 metr

#### Kabel spiralny BNC/BNC - 1 szt.

- Kabel spiralny BNC/BNC 10"

- Z obu strony złącza kątowe 90 stopni

- Długość maksymalna (po rozciągnięciu) ok.70 cm

#### Kabel C-BM/BM-10  1x BNC do 1xBNC - 2 szt.

- Przewód dedykowany do transmisji sygnałów wideo analogowych i cyfrowych.

- Kabel RG-6 ze złączami 75 Ω BNC na obu końcach

- Długość 3 metry.

#### Adapter DP do HDMI - 4 szt.

- Aktywny konwerter dla kart graficznych z wyjściem DP lub DP++

- Złącza: 20 pinowy mini Displayport męski > 19 pinowy HDMI-A żeński

- Obsługiwana rozdzielczość do 3840 x 2160 pikseli @ 30 Hz (w zależności od monitora i systemu)

- Formaty wyjścia audio: 8-kanałowe LPCM, skompresowane audio (AC-3, DTS) oraz format audio HBR o maks. rozmiarze próbki 24 Bit i częstotliwości próbkowania 192 kHz.

- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników.

#### Torby, Plecaki:

#### Plecak na aparat - typ I – 2 szt.

- Plecak dedykowany do bezpiecznego tranportu sprzętu fotograficznego.

- Wymiary zewnętrzne: szerokość 29cm, grubość 19cm, wysokość 43cm z tolerancją +/-10%

- Rozmiary i rozplanowanie przestrzeni wewnętrznej zapewniające pomieszczenie co najmniej:

  - aparatu klasy DSLR z zamocowanym obiektywem 70-200 mm,

  - 3-4 dodatkowych obiektywów lub akcesoriów w sześciu wydzielonych i regulowanych przegrodach, chroniących sprzęt przed wstrząsami, zadrapaniami i przemieszczaniem się.

  - Tabletu o przekątnej ekranu do 10”.

- Z zewnętrznej strony klapy plecaka kieszeń do przechowywania dokumentów i innych płaskich przedmiotów.

- Klapa i kieszeń zamykane zamkami błyskawicznymi.

- Boczne kieszenie mieszczące np butelkę z wodą, parę rękawiczek lub kubek.

- Paski i sznurki umożliwiające zewnętrzne zamocowanie i noszenie statywu.

- Uchwyty plecaka wyposażone w poduszki i regulowane paski naramienne oraz regulowany pas biodrowy zamykany na klamrę.

- Wykonanie plecaka z wytrzymałego odpornego na przetarcia materiału.

- Wbudowany pokrowiec zapewniający dodatkową ochronę w czasie deszczu.

#### Plecak na aparat - typ II – 2 szt.

- Duży plecak dedykowany do bezpiecznego tranportu sprzętu fotograficznego.

- Wymiary zewnętrzne: szerokość 35cm, grubość 27cm, wysokość 49cm z tolerancją +/-10%

- Rozmiary i rozplanowanie przestrzeni wewnętrznej zapewniające pomieszczenie co najmniej:

  - dwóch aparatów klasy DSLR z zamocowanym obiektywem 70-200 mm,

  - 3-4 dodatkowych obiektywów lub akcesoriów w wydzielonych i regulowanych przegrodach, chroniących sprzęt przed wstrząsami, zadrapaniami i przemieszczaniem się.

  - tabletu lub laptopa o przekątnej ekranu do 15”

- Plecak zamykany zamkami błyskawicznymi z czterema punktami dostępu do sprzętu wewnątrz – z góry, z tyłu oraz po bokach.

- Paski i sznurki umożliwiające zewnętrzne zamocowanie i noszenie statywu.

- Uchwyty plecaka wyposażone w poduszki i regulowane paski naramienne oraz regulowany pas biodrowy zamykany na klamrę.

- Wykonanie plecaka z wytrzymałego odpornego na przetarcia materiału.

- Wbudowany pokrowiec zapewniający dodatkową ochronę w czasie deszczu.

#### Torba naramienna na aparat - typ I – 2 szt.

- Ochronna naramienna torba do bezpiecznego transportu sprzętu fotograficznego.

- Wymiary zewnętrzne: długość 42cm, grubość 15cm, wysokość 33cm z tolerancją +/-10%

- Rozmiary i rozplanowanie przestrzeni wewnętrznej zapewniające pomieszczenie co najmniej:

  - jednego aparatu klasy DSLR z zamocowanym obiektywem 70-200 mm,

  - 2-3 dodatkowych obiektywów lub akcesoriów,

  - tabletu lub laptopa o przekątnej ekranu do 15”.

- Wewnętrzna wyściółka z co najmniej dwiema regulowanymi przegrodami pochłaniająca wstrząsy.

- Torba zamykana klapą z dodatkową możliwością dostępu do sprzętu przez szczelinę zamykaną zamkiem błyskawicznym,

- Regulowany pasek na ramię z miękką podkładką.

- Wykonanie torby z wytrzymałego odpornego na wilgoć i przetarcia materiału.

#### Torba naramienna na aparat - typ II – 1 szt.

- Duża naramienna torba do bezpiecznego transportu sprzętu fotograficznego.

- Wymiary zewnętrzne: długość 36cm, grubość 27cm, wysokość 35cm z tolerancją +/-10%

- Rozmiary i rozplanowanie głównej przestrzeni wewnętrznej zapewniające pomieszczenie co najmniej:

  - dwóch aparatów klasy DSLR,

  - 2-3 dodatkowych obiektywów w tym jednego 70-200mm

  - tabletu lub laptopa o przekątnej ekranu do 12”.

- Wewnętrzna wyściółka z co najmniej dwiema regulowanymi przegrodami pochłaniająca wstrząsy.

- Torba zamykana klapą za zamek błyskawiczny.

- Dodatkowa zamykana zamkiem kieszeń na z przegrami na drobiazgi.

- Uchwyt ręczny oraz regulowany pasek na ramię z miękką podkładką.

- Wykonanie torby z wytrzymałego odpornego na wilgoć i przetarcia materiału.

- Wbudowany pokrowiec zapewniający dodatkową ochronę w czasie deszczu.

#### Walizka na obiektywy - 4 szt.

- Walizka dedykowana do bezpiecznego tranportu sprzętu fotograficznego, z dwoma kółkami i teleskopowym uchwytem do jej ciągnięcia.

- Wymiary zewnętrzne: szerokość 35cm, grubość 23cm, wysokość 46cm z tolerancją +/-10% kompatybilne z wymogami bagażu kabinowego w samolotach

- Rozmiary i rozplanowanie przestrzeni wewnętrznej zapewniające pomieszczenie co najmniej:

  - dwóch aparatów klasy DSLR z zamocowanymi obiektywami 70-200 mm,

  - 6 dodatkowych obiektywów lub akcesoriów w wydzielonych i regulowanych przegrodach, chroniących sprzęt przed wstrząsami, zadrapaniami i przemieszczaniem się.

  - tabletu lub laptopa o przekątnej ekranu do 15” oraz dokumentów i drobnych akcesoriów na wewnętrznej stronie klap

- Walizka zamykana klapą na zamek błyskawiczny z system zabezpieczenia zamka zgodnmy ze standardem TSA lub innym równoważnym.

- Paski umożliwiające zewnętrzne zamocowanie i noszenie statywu.

- Wykonanie walizki z wytrzymałego odpornego na przetarcia materiału.

- Wbudowany pokrowiec zapewniający dodatkową ochronę w czasie deszczu.

#### Kurtyny i tła:

#### Kurtuna sceniczna 3 x 6 m – 5 szt.

- Czarna, nieprzezroczysta kurtyna sceniczna.

- Wymagana długość 6 metrów +/- 5cm.

- Wymagana szerokość 3 metry +/- 5cm.

- Gramatura tkaniny nie mniejsza niż 300g/m2.

#### Zestaw do zawieszania teł szerokości do 5,5m - 1 szt.

- Konstrukcja do zawieszania teł składająca się z co najmniej trzech trójnożnych statywów z telesokopowymi rurami pionowymi łączonych górą rurą poziomą.

- Regulowana wysokość zawieszenia tła w przedziale co najmniej od 150 co 300cm

- Pozioma rura składana z elementów o maksymalnej długości umożliwiającej zawieszenie tła o szerokości 550cm, łączona z rurami pionowymi za pomocą śrub motylkowych.

#### Zestaw 4 teł kartonowych – 4 szt.

- Zestaw zawierający 4 tła kartonowe gładkie o wymiarach co najmniej 2,72 x 11 m, gotowe do zamontowania na uchwycie lub systemie mocowania teł.

- Brak wyrazistej faktury papieru.

- Gramatura co najmniej 140g/m2.

- Kolory kartonów zgodne z paletą Savage Widetone: nr 46 Tech Green, nr 01 super white, nr 74 Smoke Gray, nr 20 Super Black.

- Każde tło powinno być dostarczone jako nawinięte na tuleję transportową i zabezpieczone folią.

#### Elektryczny system wieszania teł fotograficznych - 1 szt.

- Elektryczny system wieszania teł fotograficznych w studiu umożliwiający ich  mocowanie na suficie, ścianie lub na statywach oświetleniowych.

- Wieszaki z czterema sterowanymi elektrycznie slotami do montażu od 1 do 4 tulei z nawiniętymi tłami

- Minimalna szerokość tulei tła - 4,5cm, maksymalna - 6,5cm

- Rozwijanie i zwijanie teł sterowane za pomocą pilota bezprzewodowego.

- Zasilanie z tradycyjnego gniazdka sieci elektrycznej 220-230V.

#### Motion control:

#### Zestaw do pozycjonowania kamery w przestrzeni XYZ sterowany z komputera z kontrolerem - 1 kpl.

- Podstawowy element zestawu to klatka do kontrolowanego, wielopłaszczyznowego sterowania ruchem umieszczonej w niej kamery, przydatna w animacji poklatkowej
i tworzeniu różnego typu efektów wizualnych.

- Klatka składa się z:

  - Dwóch szyn poziomych (przesuw w osi 1 i 2) mocowanych na profilach dystansowych do sufitu pomieszczenia (montaż poza zakresem),

  - Szyny pionowej (przesuw w osi 3),

  - Mocowanej do szyny pionowej uchylno-obrotowej głowicy (ruch w osiach 4 i 5) do której zainstalować można aparat/kamerę o wadze conajmniej do 6kg (kamera poza zakresem),

- Szyny poziome i pionowe oraz głowica wyposażone w elektryczne silniki krokowe do przesuwu, obrotu i odchylania.

- Możliwe tryby pracy urządzenia: z zatrzymaniem ruchu (stop-motion), poklatkowy (time lapse), ciągły (live action).

- Za obsługę ruchu elementów klatki oraz kamery odpowiadać muszą moduły automatyki:

  - Kontroler ruchu przeznaczony do montażu w szafie rackowej posiadający co najmniej:
8 sterowników do silników krokowych napędzających ruchome elementy klatki,
8 kanałów do obsługi sygnałów ruchu i kierunku pracy, gniazda do podłączenia okablowania sterującego silnikami, osobne kanały i wyjścia do obsługi aparatu/kamery (spustu migawki), wyjście DMX do kontroli do 512 świateł,

  - Klawiatura do kontroli ruchu elementów klatki z co najmniej szesnastoma konfigurowalnymi przyciskami,

  - Kontroler typu DMX do zarządzania oświetleniem ekspozycji obsługujący co najmniej 512 kanałów oświetleniowych,

- Komunikacja z komputerem za pośrednictwem co najmniej jednego złącza USB.