Załącznik nr 6 do SIWZ
CZĘŚĆ I

Komputer stacjonarny przeznaczony do pracy z programami graficznymi m. in. pakietem Adobe CC
oraz aplikacjami 3D – 18 zestawów (w skład zestawu wchodzą pozycje od 1 do 13 – wymienione poniżej) – zestawy muszą być złożone i mieć zainstalowany program operacyjny (zgodnie z ppkt. 10 OPZ)
Procesor
architektura	64 bitowa
częstotliwość taktowania	Min. 3600 MHz, w trybie turbo min. 4,6 Mhz
liczba rdzeni	6
liczba wątków	12
pamięć cache	12Mb
wsparcie dla dwukanałowej / pamięci RAM DDR4 2666 MHz	Tak
Zintegrowany układ graficzny UHD	Tak
Odblokowany mnożnik	Tak

chłodzenie procesora
Waga	Min.800g maks.1000g
Wysokość	Min. 120mm maks.175mm
Szerokość	Min.125mm maks.140mm
Kompatybilność	Z zaoferowanym procesorem
Materiał wykonania	Niklowana miedź,aluminium,ciemny nikiel
Ciepłowody	Tak, min 5
Wentylator	Tak, 1 sztuka
Kontrola obrotów wentylatora	Tak
Poziom hałasu	Maks.22dBA
Rodzaj łożyska	FDB
Żywotność	Min. 280000 godzin

 3.Płyta główna
Standard	ATX
Gniazdo procesora	Kompatybilne z zaoferowanym procesorem
Maksymalna liczba obsługiwanych procesorów	1
Kontrolery RAID	Tak, RAID 0,1,5,10
Gniazda pamięci	4
Obsługiwany standard pamięci	DDR4
Rodzaj złącza pamięci	DIMM
ilość obsługiwanej pamięci	64GB
Obsługa wielokanałowości	Tak
Zintegrowana karta graficzna	Tak, HD, z pamięcią współdzieloną
Karta dźwiękowa	Tak, zintegrowana, HD
Porty audio	Tak, zewnętrzne
S/PDIF	Tak, panel tylny
Zintegrowana karta sieciowa	Tak, 10/100/1000
Gniazda rozszerzeń	PCIe 3.0/2.0 x16, PCIe 3.0/2.0 x1
Złącza napędów	M.2 2 sztuki, SATA III 6 sztuk
złącze Thunderbolt	Tak
USB 2.0	Tak
USB 3.1 gen 1	Tak
DisplayPort	Tak, panel tylny
DVI-D	Tak, panel tylny
HDMI	Tak, panel tylny
RJ-45	Tak, panel tylny

Pamięć RAM
Rozmiar pamięci	16GB (2 x 8 GB)
Typ pamięci	DDR 4
Taktowanie	2666 MHz
Radiatory	Tak, wykonane z aluminium
Niskoprofilowa konstrukcja	Tak
Kolor	Czerwony

Karta graficzna
typ złącza	PCI-Express
Pamięć własna	8Gb
Rodzaj pamięci	GDDR5X
Szyna pamięci	256 bit
Wyjście DVI-D	Tak
Wyjście HDMI	Tak
DisplayPort	Tak
Wielomonitorowość	Tak
Obsługa DirectX	Tak, DirectX 12
Obsługa OpenGL	Tak, OpenGL 4.5
SLI	Tak, obsługiwane
Chłodzenie	radiator min. 1 sztuka ,wentylatory min. 3 sztuki
Przewody / odprowadzające ciepło	Wykonane z miedzi
Wskaźnik spoczynku wentylatorów	Dopuszczalny, nie wymagany
Overclocking	Tak, z poziomu oprogramowania karty
Tył karty	Metalowa płytka wzmacniająca konstrukcję oraz odprowadzanie ciepła

6.Dysk SSD – 1 sztuka (zamontowany)
Format	M.2 2280
Złącze	PCIe Gen3 (8 Gb/s)
Typ dysku	SSD
Pojemność	Min. 500 Gb maks.512 Gb
Odczyt	Min. 2000MB/s
Zapis	Min 700 MB/s
MTBF	Min. 1,50 mln. godzin

7.Dysk magnetyczny – 1 sztuka (zamontowany)
Format	3,5”
Typ dysku	Tradycyjny, magnetyczny
Pojemność	1Tb
Interfejs	SATA III
Prędkość obrotowa	7200 obr./min.
Pamięć cache	64 MB
wytrzymałość na wstrząsy	Min. 60G (w czasie pracy)
Waga	Maks.730 g.

Obudowa (dopasowana do zaoferowanych podzespołów)
Typ obudowy	Midi Tower
ilość kieszeni 5.25	2 szt.
ilość kieszeni 3.5 wewn.	Min. 6 sztuk
złącza na przednim panelu	2 x USB 2.0 , 2 x USB 3.0 , audio
Zamontowane wentylatory	Tak, 3 sztuki , 140mm, montowane fabrycznie
Obsługa beznarzędziora	Tak, bez śrubokręta
panel przedni	Zdejmowany
Materiał wykonania	Aluminium, stal,plastik
Kolor	Czarny
Waga	Min. 12 kg maks.15kg
Filtry anty kurzowe	Tak
Wysokość	Min.570mm maks. 610mm
Szerokość	Min.230mm maks.250mm
Głębokość	Min.565mm maks. 590mm

Zasilacz (wyciszony)
Moc	Min.750 W
standard	ATX
PFC	Tak, aktywny
Stabilizacja napięcia	Tak
Filtry	przeciwprzeciążeniowy ,przeciwprzepięciowy przeciwzwarciowy ,zabezpieczenie termiczne
wentylator chłodzący	Tak, o średnicy 134mm
regulacja obrotów wentylatora	Tak, automatyczna
głośność	Maks.21dB
MTBF	Min.90000 godz.
Waga	Min.3,5kg maks.4kg
Modularne okablowanie	Tak, demontowalne

10.System operacyjny (zainstalowany) Microsoft Windows 10 Pro OEM 64-bit PL
11.Mysz
Złącze	USB
Typ	Przewodowa, optyczna
Zakres ruchu	1000 dpi
Długość przewodu	Min. 1,5m maks. 2 m
Waga	Min.390g maks.450g
Przyciski	Min.2
Pokrętło	Tak
Kolor	Czarny

12.Klawiatura
Typ	Przewodowa
Niskoprofilowa	Tak
Interfejs	USB
Kolor	Czarny
Waga	Min.450g maks.550g
Klawisze numeryczne	Tak
Klawisze multimedialne	Tak:odtwarzanie, wstrzymywanie, przewijanie do przodu i do tyłu, sterowanie głośnością

13. Monitor komputerowy przeznaczony do pracy z programami graficznymi m. in. pakietem Adobe CC
oraz aplikacjami 3D
Przekątna	Min.23” maks.24”
Typ panelu	IPS
Podświetlanie	LED,diodowe
Monitor panoramiczny	Tak,16:9
Ultra HD 4K	Tak
Powłoka przeciwodblaskowa	Tak
Regulacja	Przechylanie, obracanie w pionie, pochylanie, regulowanie wysokości
Możliwość montażu na ścianie	Tak, VESA
DisplayPort	Tak
HDMI	Tak
porty USB 3.0	Tak, min 3
port USB do wysyłania danych	Tak
Kensington	Tak
Obszar wyświetlania	Min.520 mm x 290mm
Głębokość z podstawą	Min.200 mm maks. 220mm
Szerokość	Min.560mm maks. 580mm
Waga (brutto)	Min. 5,2kg maks. 9,5 kg

Do wyceny zestawów komputerowych, opisanych w części I, należy zastosować stawkę VAT 0% (zgodnie
z art. 83 ust 1 pkt 26a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów
i usług).

 CZĘŚĆ II

1. Dysk SSD 2,5” – 2 sztuki
Typ dysku	SSD
Pojemność	256 GB
Interfejs	SATA III (6 Gb/s)
Prędkość odczytu	Min.540 MB/s
Prędkość zapisu	Min. 500 MB/s
MTBF	Min. 1500000 godzin
Format dysku	2,5”
bufor DRAM	Tak
Wersja produktu	Box

2. Dyski SSD 2,5” – 2 sztuki
Typ dysku	SSD
Pojemność	512 GB
Interfejs	SATA III (6 Gb/s)
Prędkość odczytu	Min.540 MB/s
Prędkość zapisu	Min. 500 MB/s
MTBF	Min. 1500000 godzin
Format dysku	2,5”
bufor DRAM	Tak
Wersja produktu	Box

3. Dyski SSD 2,5” – 1 sztuka
Typ dysku	SSD
Pojemność	1024 GB
Interfejs	SATA III (6 Gb/s)
Prędkość odczytu	Min.540 MB/s
Prędkość zapisu	Min. 500 MB/s
MTBF	Min. 1500000 godzin
Format dysku	2,5”
bufor DRAM	Tak
Wersja produktu	Box

4. Dysk twardy – 2 sztuki
Rodzaj dysku	Magnetyczny
Format	3,5”
Interfejs	SATA III
Pamięć cache	64MB
Prędkość obrotowa	7200 obr./min
Pojemność dysku	1000Gb
Waga	Min.420g, maks. 450g

 5. Dysk twardy – 2 sztuki
Rodzaj dysku	Magnetyczny
Format	3,5”
Interfejs	SATA III (6 Gb/s)
Pamięć cache	256MB
Prędkość obrotowa	7200 obr./min
Pojemność dysku	2000Gb
Waga	Min.480g, maks. 500g

6. Dysk zewnętrzny– 3 sztuki
Rodzaj dysku	Magnetyczny
Format dysku	2.5”
Pojemność dysku	1 TB
Interfejs	USB 2.0, 3.0, 3.1
Prędkość interfejsu	5Gb/s
Kolor obudowy	biały
AES 256-bit	Tak
Format dysku	2.5”
Szerokość	Maks.90mm
Głębokość	Maks.130mm
Kabel USB w komplecie	Tak

7. Przełącznik sieciowy niezarządzalny – 5 sztuk

Rodzaj przełącznika	Gigabit Ethernet
Przeznaczenie	Do zastosowań biurowych
Ilość złącz RJ 45 10/100/1000	8
Obsługiwane standardy	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Rozmiar tablicy adresów MAC	4000
Szerokość	Maks. 220mm
Głębokość	Maks.160mm
Zasilanie	Zewnętrzne, zasilacz

### 8. Stacja dokująca do klonowania dysków – 1 sztuka
Rodzaj urządzenia	Stacja dokująca
Obsługiwane typy dysków	HDD 2.5”, HDD 3.5”, SSD
Interfejs wewnętrzny	SATA III
Interfejs zewnętrzny	USB 3.0
Wymiary	Maks.150x120x70mm
Kolor obudowy	Czarny
Diody LED informujące o statusie	Tak
tworzenie kopii danych pomiędzy dyskami	Tak, bez użycia komputera
Możliwość odtwarzania plików video	Tak, po podłączeniu do TV

### 9.Stacja dokująca do klonowania dysków – 1 sztuka
Rodzaj urządzenia	Stacja dokująca
Ilość obsługiwanych dysków	4
Interfejs	USB 3.0, w tylnej części obudowy
Obsługiwane rozmiary dysków	2.5”, 3.5”
Obsługiwane interfejsy dysków	SATA I SATA II SATA III
Możliwość klonowania dysków	Tak
Prędkość transmisji danych	6Gb/s
Diody LED informujące o statusie	Tak
Kolor obudowy	Czarny
Złącze e-STATA	Tak, w tylnej części obudowy
Zasilacz	Zewnętrzny

10. Klawiatura komputerowa przewodowa – 1 sztuka
Rodzaj klawiatury	Pełnowymiarowa
Złącze	USB
Niskoprofilowa	Tak
Ciche klawisze	Tak
Klawiatura numeryczna	Tak
Odporność na zalanie	Tak, bez zanurzania w płynie
Trwałość klawiszy	Min. 9 mln naciśnięć
Nóżki pozwalające zmienić nachylenie	Tak
plug and play	Tak
Znaki na klawiaturze	Pogrubione, białe
Kolor klawiatury	Czarna
Odporność na ścieranie	Tak
Kompaktybilność	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Kształt spacji	Ułatwiający wygodę pisania

11. Mysz komputerowa – 1 sztuka
Typ	Przewodowa, optyczna
Interfejs	USB
Ilość przycisków	3
Kolor	czarny

12. dysk SSD – 15 sztuk
Typ dysku	SSD
Pojemność	256 GB
Interfejs	SATA III (6 Gb/s)
Prędkość odczytu	Min.540 MB/s
Prędkość zapisu	Min. 500 MB/s
MTBF	Min. 1500000 godzin
Format dysku	2,5”
bufor DRAM	Tak
Wersja produktu	Box

13. Pendrive – 3 sztuki
Pojemność	64GB
Kolor	Czarno-srebrny
Prędkość zapisu	5 MB/s
Prędkość odczytu	20MB/s
Złacze	USB
Obudowa	Aluminium,tworzywo sztuczne
Możliwość zawieszenia	Tak
obrotowo wysuwane złącze USB	Tak
Plug and play	Tak

14.Przedłużka USB – 5 sztuk
Złącze 1	USB (typ A)
Złacze 2	USB (typ A) gniazdo
Długość	1,8 m
Kolor	Czarny

15. Adapter USB RJ45 – 4 sztuki
Złącze 1	USB (Typ A)
Złącze 2	RJ45
Długość	25 cm
Kolor	Biały
Dioda LED	Tak

16.Płyty DVD – 3 opakowania

Rodzaj płyt	DVD+R
Rodzaj opakowania	Cake
Ilość w opakowaniu	25szt

17.Kabel RJ45 – 10 sztuk

Długość przewodu	15m
Kategoria	6
Kolor	Biały
Typ	prosty

#
18.Kabel RJ45 – 15 sztuk

Długość przewodu	10m
Kategoria	6
Kolor	Biały
Typ	prosty

# 19. Przewód HDMI – HDMI – 6 sztuki

Rodzaj	HDMI - HDMI
Długość	3m
Pozłacane wtyki	Tak
Kolor	czarny

 20. Przewód HDMI – HDMI – 3 sztuki
Rodzaj	HDMI - HDMI
Długość	8m
Pozłacane wtyki	Tak
Kolor	czarny

21. Przejściówka HDMI – DVI – 5 sztuk
Typ	HDMI AF / DVI
Typ przekazywanego sygnały	Video
Rodzaj złącz	DVI - HDMI (wtyk-gniazdo)

22. Przejściówka VGA – DVI – 6 sztuk
Typ przekazywanego sygnały	Video
Rodzaj złącz	DVI - VGA

23. Adapter USB-C – RJ45 - 4 sztuki

Złącze 1	USB-C
Złącze 2	RJ 45

24.Przejściówka USBC – USB - 5 sztuk

Złącze 1	USB-C
Złącze 2	USB (typ A) gniazdo
Długość	15cm